黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任

公司东荣一矿

自行监测方案

2021年1月4日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2021年度自行监测方案，并严格执行。

- 公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：东荣一矿

法人代表：宫延明

法人代码：70273481-8

所属行业：煤炭生产

地理位置：中心经度东131°29′33′′

中心纬度北46°49′8′′.（附图）

生产周期：连续生产

联系方式：0469-4021142

委托监测机构名称：黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司科技环保部环境保护站

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：煤炭生产

主要原料及产品：煤炭

工艺流程：（附图）

- 污染物排放自行监测

- 水污染物排放监测

1、污染源在线自动监测

① 监测点位

排放口设1个监测点位。

② 监测指标

化学需氧量、流量、PH

③ 监测频次

24小时连续监测，2小时传输一次数据。

④ 监测仪器及方法

聚光COD全自动在线监测仪、流量计、PC-350型PH计

化学需氧量监测方法为重铬酸盐法（GB11914-1989）

流量的监测方法为捆绑式超声波流量计

PH监测方法为玻璃电极法

2、污染源在线手动监测

① 监测点位

总排放口1个点位

② 监测指标

化学需氧量、氨氮

③ 监测频次

化学需氧量、氨氮每日监测1次。

- 执行排放标准及其限值

执行标准为《煤炭工业污染物排放标准GB20426-2006》，

化学需氧量执行标准限值是50(mg/L)，氨氮执行标准限值是15(mg/L)。

- 监测方法

化学需氧量监测方法为重铬酸盐法（GB11914-1989）

氨氮监测方法为纳氏试剂分光光度法

3、手动监测用于在线自动监测设备出现故障无法读取数据时，上报手工监测数据。

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个监测点（附图）

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

厂界外的4个点位，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB-12348-2008）2类

排放限值

| 厂界外声环境 功能区类别 | 时 段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| Ⅲ | 60 | 50 |

5、监测方法和仪器

监测仪器是噪声仪AWA6228+

监测方法是仪器法

- 质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台账，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公开时限

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果，废水自动监测设备为每2小时均值。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

地理位置附图：

生产工艺流程图：

厂界噪声监测点位示意图：

厂    区

注：1#—4#测点位置均为厂界外1米，垂直地面高度1.2米处。

# Text boxes

北e

2#

1#

3#

4#