嘉荫县污水处理中心

2020年自行监测年度报告

嘉荫县污水处理中心位于黑龙江省嘉荫县朝阳镇，坐落于黑龙江沿岸。处理中心主要从事污水处理工程的调试和运行管理服务。

嘉荫县污水处理中心在线自动监测系统自2014年6月正式运行后，运行基本正常，监测设备对水质分析结果准确性良好，数据真实有效，并及时上传。化学需氧量自动分析仪、氨氮自动分析仪每2小时自动监测1次，监测频率12次/日，设备运转率达到100%。根据上级环保部门的要求，2015年我中心委托嘉荫县环境保护局监测站对我厂水样每月进行监测，厂界噪声每个季度进行监测。

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，2015年由嘉荫县环保局建立网站，并在网站内将我企业的自行监测方案和自动监测数据向社会公布，将我企业运行情况透明化，按照要求每2个小时将自动监测数据上传到网络对外公布，因仪器故障导致在线自动监测设备不能正常工作时，我企业会留存水样并进行手工监测，将手工监测数据于次日上传网络公布。

现将2019年监测信息发布情况向社会发布。全年共生产365天，监测365天，在线数据比对实验共做4次，每季度一次，比对合格100%。总排放口COD、氨氮、总磷，总氮，各监测4380次，达标4380次，无超标情况，均达到一级B排放标准。2020年共处理污水114.48万吨。COD出水平均浓度24.6mg/L，氨氮出水平均浓度3mg/L，总磷出水平均浓度0.64mg/L,总氮出水平均浓度15.2mg/L.全年污泥共产生130.6吨，由嘉荫县环卫处进行卫生填埋。

嘉荫县污水处理中心

2021年1月4日