黑龙江嘉荫县污水处理中心

自行监测方案

2021年 1月1日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我企业的实际生产情况，制定了2020自行监测方案，并严格执行。

一、企业基本情况

（一）基础信息

黑龙江省污水处理中心位于嘉荫县朝阳镇东南部，N48’50”41.73”     E130”25”34.95”

法人代表：赵斌

所属行业：污水处理

生产周期：24小时

联系方式：18182888899

委托监测机构：嘉荫县环保局

（二）生产工艺及产排污情况

嘉荫县污水处理中心采用CAST循环式活性污泥法工艺，主要处理嘉荫县朝阳镇的生活污水，出水水质达到国家污水处理国家一级B标准，主要污水处理设备有粗格栅，污水提升泵房，细格栅，旋流沉砂池，鼓风机房，CAST反应池，消毒设备，污泥处理间等，工艺流程见下图

排放口名称：总排口1

位置：厂区东南角

自动监测设备名称：进口COD在线检测仪 进口氨氮在线检测仪 DEK多参数水质分析仪（TP）  DEK多参数水质分析仪（TN） 出口COD在线检测仪 出口氨氮在线检测仪  进口氨氮在线检测仪 DEK多参数水质分析仪（TP）  DEK多参数水质分析仪（TN）

位置：进口在线检测仪位于预处理间  出口在线检测仪位于厂区东南

二、污染物排放自监测

（一）水污染物排放监测

1、监测点位

总排口1个点位：排放口十米处

2、监测指标

化学需氧量、氨氮、总磷、总氮

3、监测频次

3.1自动监测

全天连续监测。

3.2手工监测

总排口1个点位的化学需氧量、氨氮每日监测1次；总磷、总氮3月监测1次

4、执行排放标准及其限值

执行国家污水处理一级B标准，COD出水浓度60，氨氮出水浓度8-15，总磷出水浓度1，总氮出水浓度20.

5、监测方法和仪器

我厂采用在线连续自动监测分析方式，在线监测设备均采用江苏汇环环保科技有限公司及南京鸿凯环保科技有限公司的水质在线检测系统。

手动监测方法

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点1 | 总氮 | 上限：20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/3月 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾紫外分光光度法HJ636-2012 |
| 废水监测点1 | 总磷 | 上限：1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/3月 | 水质 总磷的测定 钼锑抗分光光度法HJ632-2011 |
| 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 上限8-15mg\L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限：60mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989 |

仪器

我厂手工监测均采用北京连华永兴科技发展有限公司设备：

总氮测定仪LH-3BN，多参数水质测定仪5B-3B(V8)，多参数消解仪及配套设备和配套原厂试剂。

具体监测步骤：

氨氮：

总磷：

总氮：

化学需氧量

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员都经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在监测有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：http://www.yhb.gov.cn/

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值，废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。