哈尔滨三联药业股份有限公司

自行监测方案

2021年 2月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，制定2021年污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

| 企业名称 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
| --- | --- |
| 法人代表 | 秦剑飞 |
| 所属行业 | 化学药品制剂制造（混装制剂类制药） |
| 地理位置 | 哈尔滨市利民开发区北京路中段 |
| 生产天数 | 340 d/a |
| 联系人及联系方式 | 阮健 | 18846439035 |
| 排污口名称 | 1.哈尔滨三联药业股份有限公司污水排放口1# 2. 哈尔滨三联药业股份有限公司污水排放口2# |
| 自动监控设施数量 | 废水：2套 |
| 自行监测方式 | 全天自动在线监测+手工监测 |
| 污染物排放去向 | 废水直接经开发区排水管网进入开发区污水处理厂处理后排入呼兰河 |

1.2企业位置

哈尔滨三联药业股份有限公司位于哈尔滨市利民开发区北京路，地理位置见图1.

图1企业地理位置图

1.3生产工艺及产排污情况

1.3.1主要原料及产品情况：

| 主要产品名称 | 计量单位 | 设计年产量 | 年产量 | 主要原辅料名称 | 原辅料用量（千克） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 葡萄糖注射液 | 万瓶（万袋） | 20000 | 6600 | 葡萄糖 | 671539.1 |
| 氯化钠注射液 | 万瓶（万 袋） | 20000 | 15100 | 氯化钠 | 296986.4 |
| 注射用骨肽 | 万支 | 9000 | 1520 | 骨肽 | 10338.79 |
| 注射用盐酸川穹嗪 | 万支 | 9000 | 1438 | 盐酸川穹嗪 | 1542.102 |

1.3.2主要生产工艺流程

图2注射液生产工艺流程

1.3.3污染物处理情况

废水直接经开发区排水管网进入开发区污水处理厂处理后排入呼兰河。

1.3.4排放口名称、位置

1.排放口名称：哈尔滨三联药业股份有限公司污水排放口1#；

位置：哈尔滨三联药业股份有限公司主厂区院内。

2. 排放口名称：哈尔滨三联药业股份有限公司污水排放口2#；

位置：哈尔滨三联药业股份有限公司东厂区院内。

1.3.5自动监测设备名称及位置

| 设 备 名 称 | COD自动分析仪 |
| --- | --- |
| 设 备 名 称 | 氨氮全自动在线分析仪 |
| 设 备 名 称 | PH计 |
| 设 备 名 称 | 流量计 |
| 位置 | 公司主厂区院内及公司东厂区院内各一套（污水排放口及其附近） |

# 2自行监测内容

2.1 水污染物排放监测

2.1.1 监测点位

1.排放口位置：哈尔滨三联药业股份有限公司主厂区院内

排放口名称：污水排放口1#

地理座标：

中心经度：126度35分34.3秒

中心纬度：45度53分39.2秒

2. 排放口位置：哈尔滨三联药业股份有限公司东厂区院内

排放口名称：污水排放口2#

2.1.2 监测指标

污水排放口监测项目：COD、氨氮、PH值、悬浮物、生化需氧量、总氮、总磷、总有机碳。

2.1.3 监测频次

2.1.3.1自动监测

COD、氨氮全天连续监测。

2.1.3.2 手工监测

污水排放口1#：悬浮物、生化需氧量、总氮、总磷、总有机碳，以上项目每月监测1次。

污水排放口2#：悬浮物、生化需氧量、总氮、总磷、总有机碳，以上项目每月监测1次。

2.1.4 执行排放标准及其限值

《污水综合排放标准》GB8978—1996的三级标准   单位mg/L

| 序号 | 污染物 | 适用范围 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 一切排污单位 | 6～ 9 |
| 2 | 悬浮物 (SS) | 其他排污单位 | 400 |
| 3 | 五日生化需氧量 (BOD5) | 其他排污单位 | 300 |
| 4 | 化学需氧量 (COD) | 其他排污单位 | 500 |
| 5 | 氨氮 | 其他排污单位 | — |
| 6 | 总有机碳 (TOC) | — | — |
| 7 | 总氮 | — | — |
| 8 | 总磷 | — | — |

2.1.5 监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。我公司采用自动监测设备检测及外委托有资质单位进行监测。监测方法和仪器如下表：

| 自动检测项目 | 监测方法 | 仪器名称/型号 |
| --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | COD自动分析仪 GN-CODcr 03 |
| 氨氮 | 水杨酸法 | 氨氮全自动在线分析仪GN-NH3-N 03 |
| PH | 在线PH计法 | PH计0-14 |

| 手工监测项目 | 监测方法 | 仪器名称/型号 |
| --- | --- | --- |
| 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法HJ 501-2009 | 总有机碳分析仪HTY-CT1000M |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平MS105DU、电热鼓风干燥箱GBX-9146MBE |
| 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 溶解氧测定仪JPSJ-606L生化培养箱SHP-150 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计 |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计 |

2.1.6委托监测机构：黑龙江省洁源检测技术有限公司

2.2厂界噪声监测

2.2.1监测位置：哈尔滨三联药业股份有限公司主厂区边界、东厂区边界。

2.2.2监测点位：厂区边界噪声厂界设置监测点（监测点位示意图）。

主厂区监测点位

东厂区监测点位

2.2.2监测指标：噪声。

2.2.3监测频次：每季度监测1次。

2.2.4监测方法、执行排放标准及其限值：《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)2类标准。

限值：2类功能区昼间60dB(A)；2类功能区夜间50 dB(A)

2.2.5监测仪器：

多功能声级计AWA6228型；声校准器AWA6221A型。

2.2.6委托监测机构：黑龙江省洁源检测技术有限公司。

3 质量控制和质量保证

3.1污染源手工监测质量管理

3.1.1水污染物排放监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行。

3.2污染源自动监测质量管理

3.2.1水污染物排放监测质量管理

依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ355-2019）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）有关规定进行。

4 监测报告

4.1超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

五、自行监测结果公布

1、 对外公布方式：哈尔滨市环保网（http://1.189.191.146:8000/eMonPubHLJ/Default.aspx）

2、 公布内容：公布内容：企业名称、排放口及监测点位（只需公布排放口的监测结果）、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数等。

3、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。