哈药集团制药总厂一厂区自行监测方案

一、企业基本情况

| 1.法定代表人 | 翁艳军 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 | - |
| 4.社会信用代码 | 912301008280277137 |
| 5.方案审核地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 哈尔滨市 地区(市、州、盟) 南岗区 县(区、市、旗) |
| 6.企业详细地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 230100 地区(市、州、盟) 南岗区 县(区、市、旗) 乡(镇) 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路109号 街(村)、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 126°36′26″ / 45°41′37″ |
| 8.联系方式 | 电话号码： 0451-86661777-8701 联系人： 肖洁松 传真号码： 0451-86661520 邮政编码： 150000 |
| 9.登记注册类型 | 股份有限公司 |
| 10.企业规模 | 1 大型 √ 2 中型 3 小型 4 微型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称： 化学药品原料药制造 行业代码： 271 |
| 13.建成投产时间 | 1958-08 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 松花江流域 流域代码： AD-AF |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

二、监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限：20mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/4小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 | 烟尘分析仪 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0015 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限：20mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/4小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 | 烟尘分析仪 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：50mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/4小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T 57-2000 | 二氧化硫分析仪 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0015 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：50mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/4小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T 57-2000 | 二氧化硫分析仪 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | 上限：0.03mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0015 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | 上限：0.03mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | 上限：1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0015 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | 上限：1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0016 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/4小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 氮氧化物分析仪 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0015 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：100mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/4小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 氮氧化物分析仪 |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0249 | 废气监测点20 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0249 | 废气监测点20 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0249 | 废气监测点20 | 臭气浓度 | 上限：2800mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0241 | 废气监测点12 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0241 | 废气监测点12 | 臭气浓度 | 上限：4000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0241 | 废气监测点12 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0250 | 废气监测点21 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0250 | 废气监测点21 | 臭气浓度 | 上限：2800mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0250 | 废气监测点21 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0237 | 废气监测点8 | 臭气浓度 | 上限：4000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0237 | 废气监测点8 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0237 | 废气监测点8 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0251 | 废气监测点22 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0251 | 废气监测点22 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0251 | 废气监测点22 | 臭气浓度 | 上限：2800mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0247 | 废气监测点18 | 臭气浓度 | 上限：2800mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0247 | 废气监测点18 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0247 | 废气监测点18 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0245 | 废气监测点16 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0245 | 废气监测点16 | 臭气浓度 | 上限：4000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0245 | 废气监测点16 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0252 | 废气监测点23 | 臭气浓度 | 上限：2800mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0252 | 废气监测点23 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0252 | 废气监测点23 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 传统硝化反硝化池（AO） | 燃烧 | MF0424 | 废气监测点25 | 硫化氢 | 上限：17.5kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 水解酸化池 | 燃烧 | MF0422 | 废气监测点25 | 硫化氢 | 上限：17.5kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 完全混合曝气池 | 燃烧 | MF0426 | 废气监测点25 | 硫化氢 | 上限：17.5kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 周期循环活性污泥池（CASS） | 燃烧 | MF0423 | 废气监测点25 | 硫化氢 | 上限：17.5kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 推流曝气池 | 燃烧 | MF0427 | 废气监测点25 | 硫化氢 | 上限：17.5kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 污泥浓缩池 | 燃烧 | MF0425 | 废气监测点25 | 硫化氢 | 上限：17.5kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 调节池 | 燃烧 | MF0421 | 废气监测点25 | 硫化氢 | 上限：17.5kg/h | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 传统硝化反硝化池（AO） | 燃烧 | MF0424 | 废气监测点25 | 臭气浓度 | 上限：60000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 水解酸化池 | 燃烧 | MF0422 | 废气监测点25 | 臭气浓度 | 上限：60000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 完全混合曝气池 | 燃烧 | MF0426 | 废气监测点25 | 臭气浓度 | 上限：60000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 周期循环活性污泥池（CASS） | 燃烧 | MF0423 | 废气监测点25 | 臭气浓度 | 上限：60000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 推流曝气池 | 燃烧 | MF0427 | 废气监测点25 | 臭气浓度 | 上限：60000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 污泥浓缩池 | 燃烧 | MF0425 | 废气监测点25 | 臭气浓度 | 上限：60000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 调节池 | 燃烧 | MF0421 | 废气监测点25 | 臭气浓度 | 上限：60000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 传统硝化反硝化池（AO） | 燃烧 | MF0424 | 废气监测点25 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 水解酸化池 | 燃烧 | MF0422 | 废气监测点25 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 完全混合曝气池 | 燃烧 | MF0426 | 废气监测点25 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 周期循环活性污泥池（CASS） | 燃烧 | MF0423 | 废气监测点25 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 推流曝气池 | 燃烧 | MF0427 | 废气监测点25 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 污泥浓缩池 | 燃烧 | MF0425 | 废气监测点25 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 调节池 | 燃烧 | MF0421 | 废气监测点25 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0239 | 废气监测点10 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0239 | 废气监测点10 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0240 | 废气监测点11 | 臭气浓度 | 上限：4000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0240 | 废气监测点11 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0240 | 废气监测点11 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0235 | 废气监测点6 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0235 | 废气监测点6 | 臭气浓度 | 上限：2800mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0235 | 废气监测点6 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0239 | 废气监测点10 | 臭气浓度 | 上限：4000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0244 | 废气监测点15 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0244 | 废气监测点15 | 臭气浓度 | 上限：4000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0244 | 废气监测点15 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0234 | 废气监测点5 | 臭气浓度 | 上限：2800mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0234 | 废气监测点5 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0234 | 废气监测点5 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0246 | 废气监测点17 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0246 | 废气监测点17 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0246 | 废气监测点17 | 臭气浓度 | 上限：4000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 溶解罐 | 燃烧 | MF0030 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 常压罐 | 燃烧 | MF0428 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 粉碎机 | 燃烧 | MF0190 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 混粉机 | 燃烧 | MF0193 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 结晶罐 | 燃烧 | MF0182 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 混粉机 | 燃烧 | MF0192 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 单锥干燥器 | 燃烧 | MF0186 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 干燥冷凝器 | 燃烧 | MF0189 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 结晶罐 | 燃烧 | MF0181 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 溶解罐 | 燃烧 | MF0183 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 单锥干燥器 | 燃烧 | MF0187 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 三合一装置 | 燃烧 | MF0184 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 干燥冷凝器 | 燃烧 | MF0188 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 结晶罐 | 燃烧 | MF0180 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 三合一装置 | 燃烧 | MF0185 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 粉碎机 | 燃烧 | MF0191 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 结晶罐 | 燃烧 | MF0019 | 废气监测点24 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0243 | 废气监测点14 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0243 | 废气监测点14 | 臭气浓度 | 上限：4000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0243 | 废气监测点14 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 5#锅炉 | 燃烧 | MF0018/MF0441 | 废气监测点26 | 烟尘 | 上限：30mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/4小时 |  | 烟尘分析仪 |
| 5#锅炉 | 燃烧 | MF0018 | 废气监测点26 | 林格曼黑度 | 上限：1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 5#锅炉 | 燃烧 | MF0018 | 废气监测点26 | 汞及其化合物 | 上限：0.05mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 5#锅炉 | 燃烧 | MF0018 | 废气监测点26 | 氮氧化物 | 上限：200mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/4小时 |  | 氮氧化物分析仪 |
| 5#锅炉 | 燃烧 | MF0018 | 废气监测点26 | 二氧化硫 | 上限：200mg/Nm3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/4小时 |  | 二氧化硫分析仪 |
| 分装机 | 燃烧 | MF0176 | 废气监测点3 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0248 | 废气监测点19 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0248 | 废气监测点19 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0248 | 废气监测点19 | 臭气浓度 | 上限：2800mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0236 | 废气监测点7 | 臭气浓度 | 上限：2800mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0236 | 废气监测点7 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0236 | 废气监测点7 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0242 | 废气监测点13 | 臭气浓度 | 上限：4000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0242 | 废气监测点13 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0242 | 废气监测点13 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0238 | 废气监测点9 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0238 | 废气监测点9 | 颗粒物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0238 | 废气监测点9 | 臭气浓度 | 上限：4000mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |  |
| 发酵罐 | 燃烧 | MF0233 | 废气监测点4 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 真空泵 | 燃烧 | MF0213 | 废气监测点2 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |
| 真空泵 | 燃烧 | MF0175 | 废气监测点2 | 挥发性有机物 | 上限：150mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点2 | 色度 | 上限：70mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
| 废水监测点2 | 总氰化物 | 上限：0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484-2009 |
| 废水监测点2 | 苯胺类 | 上限：5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 活饮用水标准检验方法 有机物指标（37.2重氮偶合分光光度法）GB/T5750.8-2006 |
| 废水监测点2 | 急性毒性（HgCl2毒性当量） | 上限：0.07mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | GB/T13266-1991水质物质对蚤类(大型蚤)急性毒性测定方法 |
| 废水监测点2 | 挥发酚 | 上限：1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |
| 废水监测点2 | 五日生化需氧量 | 上限：350mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 废水监测点2 | 悬浮物 | 上限：400mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 废水监测点2 | 总铜 | 上限：2mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 废水监测点2 | 二氯甲烷 | 上限：0.3mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 686-2014 |
| 废水监测点2 | pH值 | 上限：9.5mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水监测点2 | 总有机碳 | 上限：60mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法（HJ 501-2009） |
| 废水监测点2 | 氨氮（NH3-N） | 上限：45mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水监测点2 | 总氮（以N计） | 上限：70mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
| 废水监测点2 | 化学需氧量 | 上限：500mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 |  |
| 废水监测点2 | 总磷（以P计） | 上限：8mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013 |
| 废水监测点2 | 硫化物 | 上限：1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |
| 废水监测点2 | 总锌 | 上限：5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 废水监测点2 | 硝基苯类 | 上限：2mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |
| 废水监测点3 | 总铅 | 上限：1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 废水监测点3 | 总镍 | 上限：1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89 |
| 废水监测点3 | 总汞 | 上限：0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87 |
| 废水监测点3 | 烷基汞 | 上限：0.00001mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 |
| 废水监测点3 | 总砷 | 上限：0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 |
| 废水监测点3 | 总镉 | 上限：0.1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 废水监测点3 | 六价铬 | 上限：0.5mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 挥发性有机物 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 |
| 厂界 | 硫化氢 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 气相色谱——空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法(GB/T14678-1993) |
| 厂界 | 氨（氨气） | 上限：1.5mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |
| 厂界 | 粉尘 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |
| 厂界 | 臭气浓度 | 上限：20mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | (GBT 14675-1993)空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：60;50mg/L | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 手工 | 1次/1季度 |  |

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫分析仪 |  |  |
| COD分析仪 |  |  |
| 烟尘分析仪 |  |  |
| 氨氮分析仪 |  |  |
| 氮氧化物分析仪 |  |  |
| PH测试仪 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |
| 可见分光光度计 | V-5000 | 上海元析仪器有限公司 |

四、企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘器 | 循环流化床锅炉 | 其他 | 电袋复合除尘器 |  |
| 除尘设施 | 5#锅炉 | 其他 | 袋式除尘器 |  |
| 废水处理站废气治理设施 | 传统硝化反硝化池（AO） | 其他 | 水洗,碱吸收 |  |
| 工艺有机废气治理设施 | 分装机 | 其他 | 冷凝 |  |
| 工艺有机废气治理设施 | 溶解罐 | 其他 | 水洗,碱吸收 |  |
| 脱硫设施 | 5#锅炉 | 脱硫 | 炉内喷钙 |  |
| 脱硫系统 | 循环流化床锅炉 | 脱硫 | 炉内喷钙 |  |
| 脱硝设施 | 5#锅炉 | 其他 | 低氮燃烧 |  |
| 脱硝系统 | 循环流化床锅炉 | 其他 | 空气分级燃烧技术 |  |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 总投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂内综合污水处理厂 | A | 20000 | 03 | 8256万元 |