伊春市新青热电厂自行监测方案

一、企业基本情况

| 1.法定代表人 | 韩家岐 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 | - |
| 4.社会信用代码 | 91230707790549080X |
| 5.方案审核地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 伊春市 地区(市、州、盟) 县(区、市、旗) |
| 6.企业详细地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 230700 地区(市、州、盟) 新青区 县(区、市、旗) 新青 乡(镇) 东光委1号 街(村)、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 129°31′56.0″ / 48°17′44″ |
| 8.联系方式 | 电话号码： 0458-3582200 联系人： 刘禹 传真号码： 0458-3566098 邮政编码： 153036 |
| 9.登记注册类型 | 国有企业 |
| 10.企业规模 | 1 大型 2 中型 3 小型 √ 4 微型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称： 热电联产 行业代码： 4412 |
| 13.建成投产时间 | 2004-01 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 流域代码： |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

二、监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#、#2锅炉 | 燃烧 | RD0001 | 烟囱 | 颗粒物 | 上限：80mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》 | 在线 | 1次/1小时 |  |  |
| 1#、#2锅炉 | 燃烧 | RD0001 | 烟囱 | 氮氧化物 | 上限：400mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》 | 在线 | 1次/1小时 |  |  |
| 1#、#2锅炉 | 燃烧 | RD0001 | 烟囱 | 二氧化硫 | 上限：400mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》 | 在线 | 1次/1小时 |  |  |
| 1#、#2锅炉 | 燃烧 | RD0001 | 烟囱 | 汞及其化合物 | 上限：0.05mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |  |
| 1#、#2锅炉 | 燃烧 | RD0001 | 烟囱 | 林格曼黑度 | 上限：1mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 |  |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 上限：1.0mg/m3 | 《大气污染物排放限值》 | 手工 | 1次/1季度 |  |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区东南 | 可吸入颗粒物（空气动力学当量直径10μm以下） | 上限：150ug/m3 | 《环境空气质量标准》 | 手工 | 1次/1季度 | 重量法 |
| 厂区东南 | 氮氧化物 | 上限：250ug/m3 | 《环境空气质量标准》 | 手工 | 1次/1季度 | 盐酸萘乙二胺分光光度法——环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
| 厂区东南 | 二氧化硫 | 上限：150ug/m3 | 《环境空气质量标准》 | 手工 | 1次/1季度 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法——环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区东南 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限：60;50mg/L | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 分析天平 |  |  |
| 噪声统计分析仪 |  |  |
| 分光光度计 |  |  |

四、企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硫设施 | 1#、#2锅炉 | 脱硫 | 炉内喷钙 | 90% |
| 除尘设施 | 1#、#2锅炉 | 除尘 | 静电除尘 | 98% |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 总投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |