哈尔滨市康达环保投资有限公司

哈尔滨群力污水处理厂

2021年度生产运行

自行检测方案

| 发布时间 | 2021年1月1日 |
| --- | --- |
| 起草人 | 孟杰 |
| 批准人 | 王彦哲 |

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、《排污单位自行检测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境检测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2020年度污染物排放自行检测方案，并严格执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

企业名称：哈尔滨群力污水处理厂

所属行业：污水处理及其再生利用（D4620）

法人代表：王彦哲

地理位置：哈尔滨市道里区上江街1500号

经纬度：东经126°33′52.45″，北纬45°44′35.66″

统一社会信用代码：9123010268027600XL

建成投产时间：2018年12月

生产周期：24小时连续生产

联 系 人：孟杰

联系方式：0451-51997119

检测方式：采用手工检测、自动检测

委托检测机构：黑龙江金珅瑚环境检测有限公司

委托检测项目：污水、污泥、废气、噪声

图1：哈尔滨群力污水处理厂地理位置图

1.2生产工艺及产排污情况

主要原料及产品：市政管网收集的污水，经预处理-生化处理-深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

图2：哈尔滨群力污水处理厂工艺流程图

1.2.1 污水排放

名称：群力污水处理厂排口

位置：何家沟距松花江700米处

通过自动检测、手工检测对进、出水口进行水质检测。

自动检测设备名称：进出口COD自动检测仪器、进出口SS自动检测仪、进出口NH3-N自动检测仪、进出口TN自动检测仪、进出口TP自动检测仪、进出口PH自动检测仪、进出口电磁流量计

自动检测设备位置：进口自动检测站房（细格栅间）、出口自动检测站房（紫外消毒间）。

手工检测方式：自测、外委。

1.2.2 雨水排放

厂内雨水经雨水排放管道排入厂内污水处理单元，无外排设施，不做单独检测。

1.2.3 废气排放

厂内产生废气的车间均设置废气收集装置，统一经过除臭工段处理后，通过两台15m高的排气筒集中排放。

检测方式：外委手工检测。

1.2.4 污泥处置

厂内生产过程产生的污泥在污泥脱水工段将含水率降低至于80%以下，使用专用封闭罐车运输至龙江环保集团污泥处置厂进行处置，采用高温好氧发酵工艺，最终去向为土地利用。

检测方式：外委手工检测、化验室自测。

2 自行检测内容

2.1 水污染物排放检测

2.1.1 检测点位

图3：进水、出水在线检测站房位置示意图

2.1.2 检测指标及频次

表1：水污染物检测指标及点位频次表

| 序号 | 检测点位 | 检测指标 | 自动检测 | 自行手工检测 | 外委手工检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水、出水在线站房 | 化学需氧量 | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 2 | 进水、出水在线站房 | 生化需氧量 |  | 日/次 | 月/次 |
| 3 | 进水、出水在线站房 | 悬浮物 | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 4 | 出水在线站房 | 动植物油 |  |  | 月/次 |
| 5 | 出水在线站房 | 石油类 |  |  | 月/次 |
| 6 | 出水在线站房 | 阴离子表面活性剂 |  |  | 月/次 |
| 7 | 进水、出水在线站房 | 总氮 | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 8 | 进水、出水在线站房 | 氨氮） | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 9 | 进水、出水在线站房 | 总磷 | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 10 | 出水在线站房 | 色度 |  | 日/次 | 月/次 |
| 11 | 进水、出水在线站房 | pH | 2小时/次 | 日/次 | 月/次 |
| 12 | 出水在线站房 | 粪大肠菌群数 |  |  | 月/次 |
| 13 | 出水在线站房 | 总汞 |  |  | 季度/次 |
| 14 | 出水在线站房 | 总镉 |  |  | 季度/次 |
| 15 | 出水在线站房 | 总铬 |  |  | 季度/次 |
| 16 | 出水在线站房 | 六价铬 |  |  | 季度/次 |
| 17 | 出水在线站房 | 总砷 |  |  | 季度/次 |
| 18 | 出水在线站房 | 总铅 |  |  | 季度/次 |
| 19 | 出水在线站房 | 烷基汞 |  |  | 半年/次 |
| 20 | 进水、出水在线站房 | 水温 | 实时 | 日/次 | 月/次 |

2.1.3 执行排放标准及其限值

群力污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准，污染物排放最高浓度为：

表2：水污染物排放限值表

| 序号 | 检测指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（mg/L） | 50 |
| 2 | 生化需氧量（mg/L） | 10 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 10 |
| 4 | 动植物油（mg/L） | 1 |
| 5 | 石油类（mg/L） | 1 |
| 6 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.5 |
| 7 | 总氮（mg/L） | 15 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 5/8 |
| 9 | 总磷（mg/L） | 0.5 |
| 10 | 色度(稀释倍数) | 30 |
| 11 | pH | 6－9 |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） | 1000 |
| 13 | 总汞（mg/L） | 0.001 |
| 14 | 总镉（mg/L） | 0.01 |
| 15 | 总铬（mg/L） | 0.1 |
| 16 | 六价铬（mg/L） | 0.05 |
| 17 | 总砷（mg/L） | 0.1 |
| 18 | 总铅（mg/L） | 0.1 |
| 19 | 烷基汞 | 不得检出 |

2.1.4 检测方法和仪器

表3：水污染物检测方法和仪器

| 序号 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 仪器名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 精密PH计PHS-3C型 JSH-YQ003 |
| 2 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外分光光度计L5 JSH-YQ001 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 | 紫外分光光度计L5 JSH-YQ001 |
| 4 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 AVW120D JSH-YQ018 |
| 5 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 OIL460 JSH-YQ002 |
| 6 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 OIL460 JSH-YQ002 |
| 7 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 滴定管 |
| 8 | 阴离子合成洗涤剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987 | 紫外分光光度计L5 JSH-YQ001 |
| 9 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 HJ/T 347-2007 | 生化培养箱DH5000BII HZJC018 |
| 10 | 色度 | 水质 色度的测定 铂钴比色法 GB/T 11903-1989 | 比色管 |
| 11 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-1989 | 紫外分光光度计L5 JSH-YQ001 |
| 12 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾 消解紫外分光光度法HJ636-2012 | 紫外分光光度计L5 JSH-YQ001 |
| 13 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计RGF-6200 /HZJC112 |
| 14 | 总铬 | 水质 总铬的测定高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7466-1987 | 紫外分光光度计L5 JSH-YQ001 |
| 15 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 紫外分光光度计L5 JSH-YQ001 |
| 16 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990 AFG/HZJC003 |
| 17 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计TAS-990 AFG/HZJC003 |
| 18 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计RGF-6200 /HZJC112 |
| 19 | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法GB/T 14204-1993 | 气相色谱仪SP-3420A HZJC010 |

3.1.5 水质采样保存方法

自行手工检测水样为自动等比例采样器24小时混合水样，在采样当日进行检测。外委手工检测水样应在采样24小时内完成运输并进行检测。

表4：水质采样保存方法

| 序号 | 检测项目 | 采样容器 | 保存方法及仪保存试剂用量 | 保存时间 | 相关依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | p | / | 12h |  | 尽量现场测定 |
| 2 | 氨氮 | p | H2SO4酸化，PH≤2 | 24h | HJ536-2009/HJ535-2009 |  |
| 3 | 化学需氧量 | G | H2SO4酸化，PH≤2 | 2d | HJ/T399-2007 HJ/T399-2007 |  |
| 4 | 悬浮物 |  |  |  |  |  |
| 5 | 石油类 | G棕色 | 单独采样，不要预洗，充满，加HCL到PH≤2,2-5o℃冷藏 | 3d | HJ637-2012 | 如不冷藏12小时 内检测 |
| 6 | 动植物油 | G棕色 | 单独采样，不要预洗，充满，加HCL到PH≤2,2-5o℃冷藏 | 3d | HJ637-2012 | 如不冷藏12小时 内检测 |
| 7 | 五日生化需氧量 | 溶解氧瓶 | 单独采样，注满容器 | 12h | HJ506-2009 |  |
| 8 | 阴离子合成洗涤剂 | P/G | / |  |  |  |
| 9 | 粪大肠菌群 | G | 单独采样,避光 |  | HJ/T347-2007 |  |
| 10 | 色度 | p | / | 12h | HJ6920-66 GB27500-2011 水和废水检测方法 | 尽量现场测定 |
| 11 | 总磷 | P | 用H2SO4酸化或HCL酸化至PH≤1冷藏 | 48h | GB/T11893-1989 |  |
| 12 | 总氮 | P | H2SO4酸化，HCL酸化至PH≤2 | 24h | HJ636-2012 |  |
| 13 | 汞 |  |  |  | HJ694-2014 |  |
| 14 | 总铬 | G | 加硝酸使PH<2 | 24h | GB/T7466-1987 | 尽快测定 |
| 15 | 六价铬 | G | 加NaOH调PH=8 | 24h | GB/T7467-1987 |  |
| 16 | 铅 | P/G | 采样瓶置于硝酸中浸泡24h，之后实验水洗净，样品采集后通过滤膜过滤，加入适量硝酸到1%，如测元素总量，采样后立即加入硝酸。 | 14d | HJ776-2015 |  |
| 17 | 镉 | P/G | 采样瓶置于硝酸中浸泡24h，之后实验水洗净，样品采集后通过滤膜过滤，加入适量硝酸到1%，如测元素总量，采样后立即加入硝酸。 | 14d | HJ776-2015 |  |
| 18 | 砷 | P/G | 采样瓶置于硝酸中浸泡24h，之后实验水洗净，样品采集后通过滤膜过滤，加入适量硝酸到1%，如测元素总量，采样后立即加入硝酸。 | 14d | HJ776-2015 |  |
| 19 | 烷基汞 | P | 2-5℃,每升加1g硫酸铜 |  | GB/T14204-1993 | 采样跟分析不要 重复加硫酸铜 |

备注：采样容器P代表plastic,塑料。 G代表glass,玻璃

2.2废气检测方案

2.2.1有组织废气检测点位图。

图4：有组织废气检测点位示意图

2.2.2 有组织废气检测频次及标准限值

表5：有组织废气检测方法及标准频次表

| 检测点 | 检测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 检测方式 | 检测频次 | 检测方法 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气检测点1 | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | 循环水式多用真空泵SHB-Ш HEBYCSB082 |
|  | 氨 | 4.9kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
| 废气检测点2 | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | 循环水式多用真空泵SHB-Ш HEBYCSB082 |
|  | 氨 | 4.9kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h | 恶臭污染物排放标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |

2.2.3无组织废气检测点位

氨、硫化氢、臭气浓度在厂界上风向取一个采样点，厂界下风向取三个采样点。甲烷在厂区体积浓度最高处取一个采样点。

图5：无组织废气硫化氢、氨、臭气浓度采样点位示意图

图6：无组织废气甲烷采样点位示意图

2.2.4 无组织废气检测频次及标准限值

表6：无组织废气检测方法及标准频次表

| 检测点位 | 检测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 检测方式 | 检测频次 | 检测方法 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织甲烷检测点 | 甲烷 | 1% | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | 循环水式多用真空泵SHB-Ш HEBYCSB082 |
| 厂界1 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 亚甲蓝分光光度法 空气和废气检测分析方法（第四版增补版）国家环保总局 （2003） | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
|  | 臭气浓度 | 20mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | 循环水式多用真空泵SHB-Ш HEBYCSB082 |
|  | 氨（氨气） | 1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
| 厂界2 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 亚甲蓝分光光度法 空气和废气检测分析方法（第四版增补版）国家环保总局 （2003） | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
|  | 臭气浓度 | 20mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | 循环水式多用真空泵SHB-Ш HEBYCSB082 |
|  | 氨（氨气） | 1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
| 厂界3 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 亚甲蓝分光光度法 空气和废气检测分析方法（第四版增补版）国家环保总局 （2003） | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
|  | 臭气浓度 | 20mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | 循环水式多用真空泵SHB-Ш HEBYCSB082 |
|  | 氨（氨气） | 1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
| 厂界4 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 亚甲蓝分光光度法 空气和废气检测分析方法（第四版增补版）国家环保总局 （2003） | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |
|  | 臭气浓度 | 20mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | 循环水式多用真空泵SHB-Ш HEBYCSB082 |
|  | 氨（氨气） | 1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）二级标准 | 外委手工 | 季度/次 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-6100 HEBYCSB203 |

2.2.5 气体采样保存方法

表7：气体采样保存方法

|  | 容器 | 保存方法 | 保存时间 | 相关依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 冲击式或多孔废板吸收瓶 | 2-5℃保存7天 |  | 空气质量 氨的测定 GB/T 14668-93 |
| 臭气浓度 | 固定源用采气袋，环境空气用真空瓶 | 避光带回， | 24h内测定 |  |
| 硫化氢 | 固定源用采气袋，环境空气用真空瓶 |  |  |  |
| 臭气浓度 |  |  |  |  |
| 甲烷 |  |  |  |  |
| 无组织 |  | 采集好的样品尽快分析，如不能尽快分析，采取密封、避光、冷藏等保存措施 |  | 大气污染物无组织排放检测技术导则HJ/T 55-2000 |

2.3厂界噪声检测

2.3.1检测点位：在厂界设置检测点。

图7：厂界噪声检测点位示意图

2.3.2 检测频次及标准限值

表8：厂界噪声检测方法及标准频次表

| 检测点位 | 检测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 检测方式 | 检测频次 | 检测方法 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界环境噪声 | 70;55dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 4类标准 | 外委手工 | 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA6228 HEBYCSB119 声级计校准器 AWA6221A HEBYCSB099 智能热球风速计 QDF-6型 HEBYCSB219 |
| 2 | 厂界环境噪声 | 55;45dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 1类标准 | 外委手工 | 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA6228 HEBYCSB119 声级计校准器 AWA6221A HEBYCSB099 智能热球风速计 QDF-6型 HEBYCSB219 |
| 3 | 厂界环境噪声 | 55;45dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 1类标准 | 外委手工 | 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA6228 HEBYCSB119 声级计校准器 AWA6221A HEBYCSB099 智能热球风速计 QDF-6型 HEBYCSB219 |
| 4 | 厂界环境噪声 | 55;45dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 1类标准 | 外委手工 | 季度/次 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计 AWA6228 HEBYCSB119 声级计校准器 AWA6221A HEBYCSB099 智能热球风速计 QDF-6型 HEBYCSB219 |

2.4污泥指标检测

2.4.1检测点位：污泥脱水间。

图8：污泥检测点位示意图

2.4.2 检测频次及标准限值

表9：脱水污泥检测方法及标准频次表

| 检测指标 | 标准限值 | 标准名称 | 检测方式 | 检测频次 | 检测方法 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 5-10 | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 外委手工 | 月/次 | 城市污水处理厂污泥检验方法（4 电极法） CJ/T 221-2005 | 精密PH计 PHS-3E HZJC128 |
| 矿物油 | 3000mg/kg | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 外委手工 | 月/次 | 城市污水处理厂污泥检验方法（11 红外分光光度计）CJ/T 221-2005 | 红外分光测油仪OIL480 HZJC044 |
| 挥发酚 | 10mg/kg | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 外委手工 | 月/次 | 城市污水处理厂污泥检验方法（8蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法）CJ/T 221-2005 | 紫外分光光度计UV-1800B HZJC002 |
| 含水率 | <80% | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002） | 外委手工 | 月/次 | 城市污水处理厂污泥检验方法（2 重量法）CJ/T 221-2005 | 电子天平 PT-104/35S HZJC014 |
| 细菌总数 | <108MPN/kg干污泥 | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 外委手工 | 月/次 | 城市污水处理厂污泥检验方法（13 平皿计数法）CJ/T 221-2005 | 生化培养箱DH5000BII HZJC018 |
| 粪大肠菌群值 | >0.01 | 城镇污水处理厂污泥泥质GB 24188-2009 | 外委手工 | 月/次 | 城市污水处理厂污泥检验方法（14 多管发酵法）CJ/T 221-2005 | 生化培养箱DH5000BII HZJC018 |
| 含水率 | <80% | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002） | 自测手工 | 日/次 | 城市污水处理厂污泥检验方法（2 重量法）CJ/T 221-2005 | 电子天平 PT-104/35S HZJC014 |

2.4.3 污泥采样保存方法

依据GB 24188-2009《城镇污水处理厂污泥泥质》5.1规定，采用多点取样混合，样品质量不小于1kg。保存在4℃冰箱中，不能超过24h。

3 质量控制和质量保证

3.1手工检测质量管理

本企业委托具有检（监）测资质的社会化第三方检（监）测机构开展自行监测，由第三方检（监）测机构明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。

各类污染物采用国家和哈尔滨市相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。企业委托第三方监测机构，必须具备监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定实施全过程的质量保证，实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准、仪器设备操作遵守操作规程保证监测结果的代表性、准确性和可比性。

废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002、《水质 样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009、《水质 采样技术指导》HJ 494-2009、《水污染物排放总量监测技术规范》HJ/T 92-2002；废气样品的采集、保存、分析，质控应满足《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007、《恶臭气体污染物排放标准》GB14554-93、《环境空气质量手工监测技术规范》HJ194-2017进行；厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料，原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年。

3.2自动检测质量管理

依据水污染源在线检测系统运行技术规范（HJ 355-2019代替 HJ_T 355-2007）及水污染源在线检测系统数据有效性判别技术规范（HJ 356-2019代替 HJ_T 356-2007）有关规定进行。

4 检测报告

4.1排污量报告

应用自行检测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自行检测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

检测方案的调整变化情况；全年生产天数、检测天数、各检测点、各检测项目全年检测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量检测结果；每年一月底前编制完成上年度自行检测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5 自行检测结果公布

5.1 对外公布方式

按要求及时向生态环境主管部门上报自行监测信息，在全国污染源监测信息管理与共享平台网站向社会公布自行监测信息。

通过企业公告栏的方式，公开自行监测信息。

5.2 公布内容

基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、监测机构等。

自行监测方案。

自行监测结果：全部监测点位、监测日期、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

未开展自行监测的原因。

污染源自行监测年度报告。

5.3 公布时限

基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，五日内公布最新内容。

手工监测数据于每次监测完成后的次日公布。

每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。