中核齐齐哈尔环保科技有限公司2022年

环境自行监测方案

2022年 1月 6日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2021年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：中核齐齐哈尔环保科技有限公司

法人代表：张晓虎

所属行业：污水处理

地理位置：黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区齐富公路99号

生产周期：24小时

联系方式：

委托监测机构名称：齐齐哈尔易文环保设备有限公司

（二）生产工艺及产排污情况

主要工艺及流程图

一期升级改造A2O工艺污水处理流程

二期CASS工艺污水处理流程

自动监测设备监测项目有流量、化学需氧量、氨氮。自动监测设备位于污水处理厂排水泵房内。

二、污染物排放自监测

（一）水污染物排放监测

1、监测点位

总排口1个点位。

2、监测指标

PH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮

3、监测频次

3.1自动监测

全天连续监测。

3.2手工监测

总排口1个点位的PH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮

等每日监测1次。

4、执行排放标准及其限值

中核齐齐哈尔环保科技有限公司一期排放标准为：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准

中核齐齐哈尔环保科技有限公司二期排放标准为：GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准

| 序号 | 基本控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A 标准 | B 标准 |  |  |
| 1 | 化学需氧量（COD） | 50 | 60 | 100 | 120① |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） | 10 | 20 | 30 | 60① |
| 3 | 悬浮物（SS） | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 4 | 动植物油 | 1 | 3 | 5 | 20 |
| 5 | 石油类 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 总氮（以N 计） | 15 | 20 | － | － |
| 8 | 氨氮（以N 计）② | 5（8） | 8（15） | 25（30） | － |
| 9 | 总磷 （以P 计） | 2005年12月31日前建设的 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
|  |  | 2006年1月1日起建设的 | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | 色度（稀释倍数） | 30 | 30 | 40 | 50 |
| 11 | pH | 6－9 |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） | 103 | 104 | 104 | － |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：市环境保护厅网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果。

2、手工监测结果

手工监测结果每季度监测完公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

污泥回流

混合液回流

粗格栅

滤池

出水

进水

细格栅

曝气沉砂池

提升泵房

缺氧池

好氧池

厌氧池

二沉池

接触池

曝气

曝气

剩余污泥

鼓风机

鼓风机

外运

脱水机房

污泥浓缩池

上清液

上清液回流

鼓风机

曝气

外回流污泥

出水

CASS池

缺氧池

厌氧池池

粗格栅

进水

细格栅

旋流沉砂池

提升泵房

接触池

剩余污泥

内污泥回流

泥饼外运

内回流污泥

脱水机房

污泥浓缩池

上清液

上清液回流