大庆炼化公司2024年环保自行监测方案

按照国家《控制污染物排污许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号）要求，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》（HJ880-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》，结合公司排污许可证和生产实际，特制定《大庆炼化公司2024年环保自行监测方案》，请各单位遵照执行，并按照方案要求规范排污和监测行为。

一、单位基本情况

大庆炼化公司以大庆原油为原料，主要从事炼油、聚丙烯、油田化学品等生产，主要生产装置48套。具有600万吨/年原油一、二次配套加工能力和20万吨/年润滑油、60万吨/年聚丙烯、15万吨/年聚丙烯酰胺、12万吨/年石油磺酸盐、30万吨/年石蜡等产能规模，可生产26类280个牌号的石油化工产品。

公司主要污染源包括废水、废气、噪声和固体废物。废气污染源为锅炉、加热炉、焚烧炉燃烧废气和催化再生烟气、硫酸、磺酸盐、丙烯腈、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、油气回收等工艺废气。公司现运行锅炉6台，其中燃油锅炉4台、燃气锅炉2台，隶属公用工程部。4台燃油锅炉有3台130蒸吨/小时、1台65蒸吨/小时，2台燃气锅炉均为35蒸吨/小时，6台锅炉均为蒸汽锅炉，安装脱硫脱硝设施。公司现有催化装置两套，其中100万吨/年ARGG装置安装了烟气脱硫设施并采用添加氮转移助剂方式降低烟气氮氧化物，180万吨/年ARGG装置安装了烟气脱硫脱硝设施。各装置加热炉以公司自产瓦斯为燃料，全部安装低氮燃烧器。硫酸、磺酸盐、丙烯腈、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等工艺废气，可满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）相关要求。焚烧炉废气可满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）相关要求。公司工业废水经炼油污水处理场和化工污水处理场处理后，由污水回用装置深度处理后回用，污水回用装置浓缩水和高盐水，经外排水深度处理场处理后满足《石油炼制工业污染物排放标准》表2要求，外排至东卡梁泡。公司泄洪口排水前、后向公司总调度室汇报，同时公用工程部调度通知检验监测中心调度同步开展泄洪水监测，由公用工程部在排水初期（启泵半小时内）、中期（运行过程中）、后期（停泵半小时前）分别取样，监测指标满足《石油炼制工业污染物排放标准》表2要求，外排至东卡梁泡。

二、监测点位及示意图

公司各环境监测点位设置原则，遵守《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）相关规定。根据监测对象、污染物性质和数据的预期用途，按照国家环境保护标准、其他国家标准和行业标准、相关技术规范和规定设置监测点位，保证监测信息的代表性和完整性。

公司有组织废气监测点均位于各装置废气排气筒或烟道处，安装废气处理设施的排放口同时监测入口和出口；废水外排口位于外排水深度处理场出水泵房，同时监测东卡梁泡1#排放口。具体监测点位示意图如下：

（一）废水监测点示意图

图1   外排水示意图

图2   厂区内废水排放示意图

- 废气监测点示意图

- 固定源废气监测点

图3    固定源废气排放示意图

- 无组织废气及环境空气敏感点监测点

图4   无组织废气及环境空气敏感点监测示意图

（三）厂界噪声监测点示意图

图5   厂界噪声监测示意图

（四）土壤监测点示意图

图6  土壤监测示意图

- 地下水监测示意图

图7   地下水监测示意

三、监测指标

（一）废水监测指标

废水监测指标，按照外排水、地表水、地下水、提升站、装置、相关方排水、废水处理设施分别设定监测点位和指标，具体见附表1、附表4和附表6。

（二）废气监测指标

废气监测指标，按照有组织废气、无组织废气、环境空气分别设定不同的监测指标，具体见附表2和附表5。

（三）土壤监测指标

土壤监测指标设定具体见附表3。

四、执行标准及其限值

（一）废水排放口

公司各废水排放口根据行业分类优先执行《石油炼制工业污染物排放标准》《石油化学工业污染物排放标准》和《合成树脂工业污染物排放标准》。根据公司各装置原料、工艺和产品，废水总排口适用《石油化学工业污染物排放标准》中表3的特征污染物包括：丙烯腈、丙烯酰胺。根据大庆市关于地表水功能划分文件的规定，公司地表水东卡梁泡不执行地表水标准，参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅴ类对标；地下水按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类对标（各项指标根据实测值单独对应地下水水质类别）。各装置及环保设施运行控制指标，根据内控及设计标准综合确定。各监测点位的污染物具体控制标准限值见附表1、附表4和附表6。

（二）有组织废气

公司各有组织废气排放口，根据行业、废气类别分别执行相应的排放标准、内控指标和设计指标，具体标准限值见附表2。

（三）无组织废气

公司无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》《石油炼制工业污染物排放标准》《石油化学工业污染物排放标准》《恶臭污染物排放标准》，具体标准限值见附表2。

（四）环境空气

公司环境敏感点环境空气的监测结果，根据不同的污染物，优先执行《环境空气质量标准》，标准中未作规定的污染物参照《环境影响评价技术导则 大气环境》，厂界空气执行《石油炼制工业污染物排放标准》《石油化学工业污染物排放标准》以及《恶臭污染物排放标准》。上述标准中未作规定的污染物，参照《大气污染物综合排放标准》，具体标准限值见附表4。

（五）厂界环境噪声

根据《大庆市人民政府关于印发大庆市声环境功能区划分、大庆市环境空气质量功能区划分、大庆市地表水环境功能区划分的通知》（庆政发〔2019〕11号），公司声环境功能为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准。具体指标见表6：

厂界环境噪声执行标准限值表        表6

| 位置 | 类别 | 标准值dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界 | 3 | 65 | 55 |

（六）土壤

公司位于宏伟化工园区内，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值，《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）（HJ1209-2021）。具体见附表3。

五、监测频次

（一）废水排放口、地表水及地下水列入常规监测指标的手工监测最低频次设置具体见附表1、附表4和附表6。

（二）有组织废气排放口安装在线监测设施的监测频次为实时监测，未安装在线监测设施的点位，各监测指标最低手工监测频次设置具体见附表2。

（三）无组织废气各监测指标的最低手工监测频次设置具体见附表2。

（四）厂界空气及周边环境质量影响监测指标与最低手工监测频次设置具体见附表5。

（五）厂界环境噪声每季度至少开展一次昼夜监测。

（六）土壤监测指标的频次设置具体见附表3。

六、采样和样品保存方法

监测单位根据监测方案所确定的采样点位、污染物项目、时间和方法进行采样，必要时制定采样计划及监测方案，内容包括：采样时间和路线、采样人员和分工、采样器材、交通工具以及安全保障等。样品运输过程中要采取保障措施，保证样品性质稳定、避免沾污、损失和丢失。样品接收、核查和发放各环节应受控，样品交接记录、采样标签及其包装应完整。发现样品异常或处于损坏状态应如实记录，并尽快采取补救措施，必要时重新采样。样品保存应分区存放，并有明显标志，保存条件符合相关标准、规范的要求。

- 废水各监测点的手工采样及样品保存遵守《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质 采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）中的相关要求。检验监测中心各项监测指标均采集瞬时水样，单次监测采样频次按相关污染物排放标准和HJ 91.1-2019执行。污水自动监测采样方法参照《水污染源在线监测系统(COD Cr 、NH3-N等)安装技术规范》（HJ 353-2019）、《水污染源在线监测系统(COD Cr 、NH3-N等)验收技术规范》（HJ 354-2019）、《水污染源在线监测系统(COD Cr、NH3-N等)运行技术规范》（HJ 355-2019）、《水污染源在线监测系统(COD Cr 、NH3-N等)数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）执行。

废水采样和样品保存方法汇总表       表7

| 序号 | 项目 | 采样容器 | 样品保存及管理 | 最长期限 | 最少采样量（mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | P | 样品充满容器立即密封。 | 2h | 250 |
| 2 | 悬浮物 | P 或G | 4℃冷藏 | 7d | 500 |
| 3 | 化学需氧量 | G | 水样尽快分析。如需保存，应加硫酸至 pH＜2，4℃下保存。 | 5d | 100 |
|  |  | P | -20℃冷冻. | 1个月 | 100 |
| 4 | 五日生化需氧量 | 棕色G | 在 0～4℃暗处保存。 | 24h | 1000 |
|  |  | P | -20℃冷冻 | 1个月 | 1000 |
| 5 | 氨氮 | P或G | 水样尽快分析。如需保存，应加硫酸使水样酸化至 pH＜2，2～5 ℃下保存。 | 7d | 500 |
| 6 | 总氮 | P 或G | 用浓硫酸调节pH 值至 1～2， 常温下保存。 | 7d | 250 |
|  |  | P | －20℃冷冻。 | 1个月 | 250 |
| 7 | 总磷 | P 或G | H2SO4，pH≤1或不加试剂冷处保存 | 24h | 500 |
|  |  | P | -20℃冷冻 | 1个月 | 500 |
| 8 | 总有机碳 | 棕色G | 水样采集后应在 24 h 内测定。否则应加入硫酸酸化至pH≤2，在 4℃下可保存7d。 | 7d | 250 |
| 9 | 石油类 | G | 单独采集储存；HCl酸化至pH≤2，0-4℃冷藏。 | 3d | 500 |
| 10 | 总氰化物 | P 或G | 单独采集储存；NaOH固定，样品pH≥12，4℃冷藏。 | 24h | 500 |
| 11 | 挥发酚 | G | 单独采集储存；H3PO4固定，pH 约4.0，加适量硫酸铜抑制微生物氧化，4℃冷藏。 | 24h | ＞500 |
| 12 | 氯化物 | P 或G | / | 30d | 100 |
| 13 | 苯系物 | 棕色G | 加入盐酸、抗坏血酸使样品的 pH≤2； 样品采集后，应在4℃以下冷藏保存，14d 内完成分析；未酸化的样品应在24 h内完成分析。 | 14d | 80 |
| 14 | 溶解性总固体（全盐量） | P 或G | 0－4℃冷藏 | / | 500 |
| 15 | 硫化物 （碘量法） | P 或G | 单独采集储存；乙酸锌、氢氧化钠固定，4℃避光保存。 | 24h | 250 |
|  | 硫化物（气相分子法） | 棕色玻璃瓶 | 单独采集储存；乙酸锌-乙酸钠、氢氧化钠固定，4℃避光保存。 | 24h | 250 |
|  | 硫化物（亚甲基蓝法） | 棕色具塞磨口玻璃瓶 | 单独采集储存；乙酸锌、氢氧化钠、抗氧化剂固定；每批样品应至少采集1个全程序空白样品。 | 4d | 200 |
| 16 | 丙烯腈 | G | 水样尽快分析。如不能及时分析，在2～5 ℃保存。 | 24h | 250 |
| 17 | 铜、铅、镉、镍 | P | 每升水样中加10mL浓HNO3 | 14d | 250 |
| 18 | 砷 | P 或G | 每升水样加2mL浓盐酸 | 14d | 250 |
| 19 | 汞 | P 或G | 每升水样加5mL浓盐酸 | 14d | 250 |
| 20 | 钒 | P | 加入硝酸调节pH＜2 | 1个月 | 100 |
| 21 | 锌 | P | 每升水样加10mL浓硝酸 | 14d | 250 |
| 22 | 氟化物 | P | / | 1个月 | 200 |
| 23 | 可吸附有机卤化物 | G | 样品瓶内装满水样不得留有气泡，采样后尽快分析，否则用硝酸调节pH1.5-2.0之间，冰箱中冷藏。 | 7d | 250 |
| 24 | 丙烯酰胺 | 棕色G | 2-5℃保存 | 7d | 250 |
| 25 | 烷基汞 | P | 不能及时分析，加入硫酸铜，在2-5℃下保存。 | / | 1000 |
| 26 | 总铬 | P或G | 每升水样加10mL浓硝酸 | 1个月 | 250 |
| 27 | 六价铬 | G | 加入氢氧化钠调节pH值约为8 | 24h | 100 |
| 28 | 挥发性有机物 | G | 加入25mg抗坏血酸 | 14d | 40ml |
| 29 | 苯并（a）芘 | G | 80mg硫代硫酸钠 | 7d | 1升 |

注：P 为聚乙烯瓶（桶），G 为硬质玻璃瓶。BG 为硼硅酸盐玻璃瓶

（二）固定污染源废气手工采样遵守《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T16157）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397）、《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ732）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373），自动监测参照《固定污染源烟气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）、《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》的相关要求。固定源排气筒高度不低于15米，监测采样点位置应为气体进入大气的排气口，或在水平排气道和排气筒下部采样监测。经过治理的污染源监测点设在治理装置的排气口，应设置永久性标志。

固定污染源废气采样和样品保存方法汇总表    表8

| 序号 | 污染物 | 采样容器 | 采样方法 | 样品保存 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧 化硫 | / | 烟道中心采样，取连续5-15min采样，采集3个有效分钟数据 | / | / |
| 2 | 一氧 化碳 | / | 烟道中心采样，取连续5-15min采样，采集3个有效分钟数据 | / | / |
| 3 | 氮氧 化物 | / | 烟道中心采样 | / | / |
| 4 | 颗粒物 | 玻璃 纤维滤筒、石英或聚四氟乙烯滤膜 | 等速跟踪采样 | 密封保存，防止污染 | 低浓度颗粒物每次采集1个全程序空白 |
| 5 | 非甲烷总烃 | 玻璃注射器或气袋 | 1h连续采样或1h采集3-4个样品 | 样品常温避光保存，玻璃注射器保存样品，放置时间不超8h，气袋保存样品，放置时间不超48h | 每次采集1个运输空白 |
| 6 | 氨 | 玻板吸收管或冲击式吸收管 | 以0.5-1L/min 流量采集时间视情况定 | 2-5℃可保存7天 | 每次采集1个采样全程空白 |
| 7 | 苯系物 | 真空采样箱/聚氟乙烯薄膜气袋 | 采样时将采样管加热并保持在120 ℃±5 ℃ ，采样气袋须用样品气清洗至少3 次。 | 样品采集后应及时分析，在 3 d 内完成进样,测定苯乙烯的样品，应在12 h内完成进样。 | 每次应至采集1个全程空白样品 |
| 8 | 硫酸雾 | 玻璃纤维滤筒和冲击式吸收瓶 | 连续1h采样或1h内以等时间间隔采集3个样品 | 0-4℃冷藏,密封保存,24h内制备样品,密封保存30d。 | 每次采集2套全程序空白 |
| 9 | 丙烯腈 | 活性炭 吸附管 | 以0.3-1.0L/min的流量采集，时间视情况定 | 8℃以下避光保存， 不超过7d | / |
| 10 | 氰化氢 | 多孔玻板吸收瓶 | 以0.5L/min的流量采样10-30min | 2-5℃保存，不超过48h。采样、运输和保存时需避光 | / |
| 11 | 硫化氢 | 大型气泡吸收管 | 以1.0L/min的流量，避光采样30-60min | 8h | / |
| 12 | 丙烯酰胺 | 多孔玻吸收瓶 | 将采样枪加热到120℃以上，以1.0 L/min的流速采集30min | 4℃以下冷藏，避光和密封保存5d | 每次采集1个全程序空白 |
| 13 | 臭气浓度 | 真空瓶或采气袋 | 连续无组织排放源每2h采集一次，共采集4次，取最大值；间歇无组织排放源在浓度最高时段采样，采样不少于3次，取最大值。 | 17-25℃下避光保存，并在24h内进行测定。 | / |
| 14 | 甲硫醇 | 采气袋 | 采气袋用样气清洗3次，在1~3min内使样品气体充满采样袋 | / | / |
| 15 | 甲硫醚 | 采气袋 | 采气袋用样气清洗3次，在1~3min内使样品气体充满采样袋 | / | / |
| 16 | 氟化氢 | 冲击式吸收瓶 | 串联两个吸收瓶，以0.5-2.0L/min的流速采集5-20min | 常温，一周 | / |
| 17 | 氯化氢 | 多孔玻吸收瓶 | 串联两个吸收瓶，以0.5L/min的流速采集5-30min | 3-5℃，48h | / |
| 18 | 汞及其化合物 | 大型气泡吸收管 | 串联两个吸收管，以0.3L/min的流速采集5-30min | 避光保存，0－4℃冷藏，5d | / |
| 19 | 镉及其化合物 | 玻璃纤维、石英滤筒或滤膜 | 等速跟踪采样，采气体积≥0.600m3(标况干气) | 15-30℃保存，最长保存180d | / |
| 20 | 砷及其化合物 | 玻璃纤维、石英滤筒或滤膜 | 等速跟踪采样，采气体积≥0.600m3(标况干气) | 15-30℃保存，最长保存180d | / |
| 21 | 铅及其化合物 | 玻璃纤维、石英滤筒或滤膜 | 等速跟踪采样，采气体积≥0.600m3(标况干气) | 15-30℃保存，最长保存180d | / |
| 22 | 铬及其化合物 | 玻璃纤维、石英滤筒或滤膜 | 等速跟踪采样，采气体积≥0.600m3(标况干气) | 15-30℃保存，最长保存180d | / |
| 23 | 锡及其化合物 | 玻璃纤维、石英滤筒或滤膜 | 等速跟踪采样，采气体积≥0.600m3(标况干气) | 15-30℃保存，最长保存180d | / |
| 24 | 锑及其化合物 | 玻璃纤维、石英滤筒或滤膜 | 等速跟踪采样，采气体积≥0.600m3(标况干气) | 15-30℃保存，最长保存180d | / |
| 25 | 铜及其化合物 | 玻璃纤维、石英滤筒或滤膜 | 等速跟踪采样，采气体积≥0.600m3(标况干气) | 15-30℃保存，最长保存180d | / |
| 26 | 锰及其化合物 | 玻璃纤维、石英滤筒或滤膜 | 等速跟踪采样，采气体积≥0.600m3(标况干气) | 15-30℃保存，最长保存180d | / |
| 27 | 镍及其化合物 | 玻璃纤维、石英滤筒或滤膜 | 等速跟踪采样，采气体积≥0.600m3(标况干气) | 15-30℃保存，最长保存180d | / |
| 28 | 铊及其化合物 | 玻璃纤维、石英滤筒或滤膜 | 等速跟踪采样，采气体积≥0.600m3(标况干气) | 15-30℃保存，最长保存180d | / |
| 29 | 钴及其化合物 | 玻璃纤维、石英滤筒或滤膜 | 等速跟踪采样，采气体积≥0.600m3(标况干气) | 15-30℃保存，最长保存180d | / |
| 30 | 乙腈 | 活性炭管 | 按照GBZ 159执行，以500mL/min流量采集15min样品 | 室温下可保存5d | / |
| 31 | 二噁英类 | 滤筒＋树脂＋冷凝水 | HJ 77.2-2008 | 避光保存 | / |
| 32 | 油烟 | 金属滤筒采样管及配套滤筒 | 连续采样 10 min | 样品若不能在 24 h 内测定，可≤4℃冷藏，保存 7 d。 | / |

圆形烟道分环及颗粒物测点数的确定       表9

| 烟道直径，m | 等面积环数 | 测量直径数 | 测点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜0.3 | —— | —— | 1 |
| 0.3-0.6 | 1 | 1-2 | 2-8 |
| 0.6-1.0 | 2-3 | 1-2 | 4-12 |
| 1.0-2.0 | 3-4 | 1-2 | 6-16 |
| 2.0-4.0 | 4-5 | 1-2 | 8-20 |
| ＞4.0 | 5 | 1-2 | 10-20 |

（三）厂界大气、厂区无组织排放污染物监测遵守《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55）、《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》（HJ733-2014）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的相关要求。每个监测频次内的采样时间，遵守相应监测指标执行标准中的有关要求。无组织排放污染物监控点设在单位周界外10m范围内的浓度最高点，颗粒物监控点设在无组织排放源下风向2-50m范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向2-50m范围内。监控点最多可设4个，参照点只设1个。采样实行连续1小时方式，或者实行1小时内以等时间间隔采集4个样品计平均值。实际监测时，为捕捉监控点最高浓度时段，实际安排的采样时间可超过1小时。恶臭污染物无组织排放污染物厂界监测采样点设置在厂界的下风向，或有臭气方位的边界线上。恶臭污染物的连续排放源相隔2小时采一次，共采集4次，取其最大测定值；间歇排放源选择在排放最大时间内采样，采样次数不小于3次，取其最大测定值。对厂区内 VOCs 无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外 1 m，距离地面 1.5 m 以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向 1 m，距离地面 1.5 m 以上位置处进行监测。厂区内NMHC任何1h平均浓度的监测采用HJ 604-2017、HJ 1012-2018规定的方法，以连续1h采样获取平均值，或在1h内以等时间间隔采集3-4个样品计平均值。厂区内NMHC任意一次浓度值的监测按便携式监测一起相关规定执行。

无组织废气采样和样品保存方法汇总表     表10

| 序号 | 污染物 | 采样容器 | 采样方法 | 样品保存 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 玻璃注射器或气袋 | 1h连续采样或1h采集4个样品 | 样品常温避光保存，玻璃注射器保存样品，放置时间不超8h，气袋保存样品，放置时间不超48h | 需采集运输空白 |
| 2 | 氨 | 玻板吸收管 | 以0.5-1L/min 流量采气至少45 min。 | 2℃-5℃可保存7天 | 采样时应带采样全程空白吸收管 |
| 3 | 苯系物 | 吸附管（Tenax） | 以10ml/min-200ml/min采集10min-20min。 | 4℃避光密闭保存，30d内分析 | 采集现场空白样 |
| 4 | 颗粒物（TSP） | 玻璃纤维或石英滤膜 | 使用中流量采样器100L/min的流量采集24h。 使用大流量采样器以1.05m3/min的流量采集24h。 | 滤膜采集后，应及时称量。若不能及时称量，应在不高于采样时的环境温度条件下保存，最长不超 过 30 d。 | 运输中不得倒置、挤压或发生较大的震动。 |
| 5 | 硫化氢 | 大型气泡吸收管/10ml | 吸取摇匀后的吸收液10ml于大型气泡吸收管中，以1.0L/min的流量，避光采样30-60min | 8h | / |
| 6 | 臭气浓度 | 真空瓶或采气袋 | 连续无组织排放源每2h采集一次，共采集4次，取最大值；间歇无组织排放源在浓度最高时段采样，采样不少于3次，取最大值。 | 17-25℃下避光保存，并在24h内进行测定。 | / |
| 7 | 苯并（a）芘 | 滤膜 | 将滤膜放入采样器中，设置采样时间采样 | 避光密封保存 20℃下,2个月 | / |
| 8 | 氯化氢 | 冲击式吸收瓶 | 将滤膜置于滤膜夹内，串联两只各装10ml水作为吸收液的25ml冲击式吸收瓶，与工期采样器链接，以0.5L/min~1.0L/min的采样流量，连续1小时采样 | 4℃下冷藏保存，48h | / |
|  |  |  |  | 转移至聚乙烯瓶中4℃下冷藏保存，7d | / |

（四）设备与管线组件需设置编号和永久标志，泄漏检测遵守《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》（HJ733）的相关要求。

（五）土壤采样监测遵守《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）（HJ1209-2021）相关要求。土壤采集遵守 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2）、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166)和《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019）的相关要求。

（六）厂界环境噪声的监测点位置具体要求按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。

（七）地下水采集遵守《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019） 、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）（HJ1209-2021）的相关要求。

七、监测分析方法和仪器

监测分析方法的选择充分考虑相关排放标准的规定、排污单位的排放特点、污染物排放浓度的高低、所采用监测分析方法的检出限和干扰等因素。监测分析方法应优先选用所执行的排放标准中规定的方法。选用其它国家、行业标准方法的，方法的主要特性参数（包括检出下限、精密度、准确度、干扰消除等）需符合标准要求。尚无国家和行业标准分析方法的，或采用国家和行业标准方法不能得到合格测定数据的，可选用其他方法，但必须做方法验证/确认和对比实验，证明该方法主要特性参数的可靠性。具体监测分析方法遵守以下标准要求：

（一）水污染物浓度测定方法主要执行《石油炼制工业污染物排放标准》表6、《石油化学工业污染物排放标准》表8的要求。

第三方实验室必须优先选用大庆炼化公司所执行的排放标准中规定的方法。公司内部监测执行表11。

废水监测方法汇总表   表11

| 序号 | 污染物 项目 | 方法标准名称 | 标准编号 | 检出限(mg/L) | 仪器设备 | 适用 点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | —— | 酸度计 | 全部 |
| 2 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 | —— | 烘箱 电子天平 | 全部 |
| 3 | 化学 需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 | 滴定管 | 公司污水排放口 |
|  |  | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | HJ/T 399-2007 | ▲15 | 分光 光度计 | 装置排放口 |
|  |  | 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 | HJ/T 70-2001 | 30 | 流量计 滴定管 | 化学二站中和池排放口、化学三站中和池排放口 |
| 4 | BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 | 生化培养箱 | 全部 |
| 5 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 | 分光光度计 | 全部 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ 195-2023 | 0.02 | 气相分子吸收光谱仪 | 全部 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 | HJ 575-2009 | 0.05 | 滴定管 | 全部 |
| 6 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05 | 紫外 分光光度计 | 全部 |
|  |  | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 668-2013 | 0.03 | 流动注射分析仪 | 全部 |
|  |  | 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667-2013 | 0.04 | 连续流动分析仪 | 全部 |
|  |  | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ 199-2023 | 0.05 | 气相分子吸收光谱仪 | 全部 |
| 7 | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | *0.01 | 分光光度计 | 全部 |
| 8 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 0.06 | 红外 分光光度计 | 全部 |
| 9 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | HJ1226-2021 | 0.01（10mm光程） | 分光光度计 | 全部 |
|  |  | 水质 硫化物的测定 碘量法 | HJ/T 60-2000 | ▲0.4 | 滴定管 | 装置排口 |
|  |  | 水质硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 200-2005 HJ 200-2023 | 0.005 | 气相分子吸收光谱仪 | 全部 |
| 10 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法2直接分光光度法） | HJ 503-2009 | 0.01 | 分光光度计 | 全部 |
| 11 | 总氰 化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（方法2异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） | HJ 484-2009 | 0.004 | 分光光度计 | 全部 |
|  |  | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（方法3异烟酸-巴比妥酸分光光度法） | HJ 484-2009 | 0.001 | 分光光度计 | 全部 |
| 12 | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 1067-2019 | 0.002 | 气相色谱/质谱联用仪 | 全部 |
| 13 | 丙烯腈 | 水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 | HJ/T 73-2001 | 0.6 | 气相色谱仪 | 全部 |
|  |  | 水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法 | HJ 806-2016 | 0.003 | 气相色谱/质谱联用仪 | 公司污水排放口 |
| 14 | 总有 机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 | HJ 501-2009 | 0.1 | TOC仪 | 全部 |
| 15 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | GB/T 11896-1989 | *10 | 酸式滴定管 | 全部 |
| 16 | 糠醛 | 工业糠醛试验方法 （3.5糠醛含量测定） | GB/T 1926.2-1988 | —— | 滴定管 | 糠醛废水排放口 |
|  |  | 污水中糠醛的测定 （氢氧化钠滴定法） | Q/SY QL0373-2023 | —— |  |  |
| 17 | 固体废物含水率 | 固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法 | HJ 1222-2021 | —— | 烘箱 电子天平 | PTU底泥、脱水污泥 |
| 18 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 | HJ/T 51-1999 | —— | 烘箱 电子天平 | 全部 |
| 19 | 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | *0.2 | 原子吸收分光光度计 | 全部 |
| 20 | 总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | *0.05 | 原子吸收分光光度计 | 全部 |
| 21 | 总铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | *0.05 | 原子吸收分光光度计 | 全部 |
| 22 | 总镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11912-1989 | *0.05 | 原子吸收分光光度计 | 1#和2#催化裂化装置烟气脱硫塔废水排放口、丙烯腈装置废水排放口 |
| 23 | 总砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.3μg/L | 原子荧光光度计 | 全部 |
| 24 | 总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.04μg/L | 原子荧光光度计 | 全部 |
| 25 | 总钒 | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 673-2013 | 0.003 | 原子吸收分光光度计 | 公司污水排放口 |
| 26 | 总锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.05 | 原子吸收分光光度计 | 公司污水排放口 |
| 27 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 0.05 | 离子计 | 动力锅炉烟气脱硫塔废水排放口 |
|  |  | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 | HJ 488-2009 | 0.02 | 分光光度计 | 动力锅炉烟气脱硫塔废水排放口 |
| 28 | 可吸附有机卤化物 | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 | HJ/T 83-2001 | 4μg/L | 离子色谱仪 | 公司污水排放口 |
| 29 | 丙烯 酰胺 | 水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法 | HJ 697-2014 | 0.07 μg/L | 气相色谱仪 | 公司污水排放口、丙烯酰胺废水排放口1#、2# |
| 30 | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 | GB/T 14204-1993 | 10ng/L | 气相色谱仪 | 装置排放口 |
| 31 | 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 757-2015 | 0.03 | 原子吸收分光光度计 | 装置排放口 |
| 32 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004 | 可见分光光度及 | 装置排放口 |
| 33 | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.2-2.3 μg/L | 气相色谱/质联用仪 | 全部 |
| 34 | 苯并（a）芘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 | HJ 478-2009 | 0.004μg/L | 液相色谱仪 | 丙烯腈装置废水排放口 |

注：*表示最低检出浓度；——表示无此项； ▲表示测定下限

- 废气污染物浓度测定方法执行《石油炼制工业污染物排放标准》表7的要求，恶臭气体浓度测定方法执行《恶臭污染物排放标准》表3的要求，锅炉废气污染物浓度测定方法执行《火电厂大气污染物排放标准》表3的要求，焚烧炉废气污染物浓度测定方法执行《危险废物焚烧污染控制标准》表4的要求，化工废气特征污染物浓度测定方法执行《石油化学工业污染物排放标准》表9的要求。

第三方实验室必须优先选用大庆炼化公司所执行的排放标准中规定的方法。公司内部监测执行表12。

废气监测方法汇总表   表12

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 标准编号 | 检出限（mg/m3） | 测定仪器 | 适用 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及其修改单 | GB/T16157-1996 | 颗粒物浓度＞20 mg/m3 | 烟尘测试仪 天平 | 有组织 |
|  |  | 锅炉烟尘测试方法 | GB/T 5468-1991 | —— | 烟尘测试仪 天平 | 有组织 |
|  |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | HJ1263-2022 | 7μg/m3 | 颗粒物采样器 天平 | 无组织 |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 | 1.0 | 烟尘测试仪 天平 | 有组织 |
| 2 | 二氧 化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 3 | 烟气分析仪 | 有组织 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ 629-2011 | 3 | 烟气分析仪 | 有组织 |
| 3 | 氮氧 化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 3 | 烟气分析仪 | 有组织 |
| 4 | 一氧 化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法 | HJ 973-2018 | 3 | 烟气分析仪 | 有组织 |
| 5 | 苯系物 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 | HJ1261-2022 | 0.2-0.6 | 气相色谱仪 | 有组织 |
|  |  | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ 583-2010 | 0.0005 | 气相色谱仪 | 无组织 |
|  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 0.0015 | 气相色谱仪 | 无组织 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 0.07（以碳计） | 气相色谱仪 | 有组织 |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 | SP-3420A 气相色谱仪 17-0004 | 无组织 |
| 7 | 丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 | HJ/T 37-1999 | 0.2 | 气相色谱仪 | 有组织 |
| 8 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.25 | 分光光度计 | 有组织 无组织 |
|  |  | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ 534-2009 | 0.002 | 分光光度计 | 无组织 |
| 9 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定离子色谱法 | HJ 544-2016 | 0.2 | 离子色谱仪 | 有组织 |
| 10 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ/T 28-1999 | 0.09 | 分光光度计 | 有组织 |
| 11 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）第五篇第四章十（三） | 0.01 | 分光光度计 | 有组织 |
|  |  | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）第三篇第一章十一（二） | 0.001 | 分光光度计 | 无组织 |
| 12 | 林格曼黑度 | 林格曼黑度图法 | HJ/T 398-2007 | / | 林格曼黑度图 | 有组织 |
|  |  | 固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 | HJ 1287-2023 | / | 望远镜 | 有组织 |
| 13 | 镍及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ657-2013及修改单 | 0.1μg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪 电感耦合等离子质谱仪 | 有组织 |
| 14 | 氟化氢 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 | HJ/T 67-2001 | 0.06 | 自动烟尘（气）测试仪 离子计 | 有组织 |
|  |  | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 | HJ688-2019 | 0.08 | 烟气采样器离子色谱仪 | 有组织 |
| 15 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 0.9 | 可见分光光度计 | 有组织 |
| 16 | 汞及其化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) | HJ 543-2009 | 0.0025 | 双光束冷原子测汞仪 | 有组织 |
| 17 | 镉及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ657-2013及修改单 | 0.008μg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪 电感耦合等离子质谱仪 | 有组织 |
| 18 | 砷及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ657-2013及修改单 | 0.2μg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪 电感耦合等离子质谱仪 | 有组织 |
| 19 | 铅及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ657-2013及修改单 | 0.2μg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪 电感耦合等离子质谱仪 | 有组织 |
| 20 | 铬及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ657-2013及修改单 | 0.3μg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪 电感耦合等离子质谱仪 | 有组织 |
| 21 | 锡及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ657-2013及修改单 | 0.3μg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪 电感耦合等离子质谱仪 | 有组织 |
| 22 | 锑及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ657-2013及修改单 | 0.02μg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪 电感耦合等离子质谱仪 | 有组织 |
| 23 | 铜及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ657-2013及修改单 | 0.2μg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪 电感耦合等离子质谱仪 | 有组织 |
| 24 | 锰及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ657-2013及修改单 | 0.07μg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪 电感耦合等离子质谱仪 | 有组织 |
| 25 | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | HJ1262-2022 | / | 真空瓶或气袋 | 有组织 |
| 26 | 乙腈 | 工作场所空气有毒物质的测定 第133部分：乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 | GBZ/T 300.133-2017 | 0.01 | 气相色谱仪 | 有组织 |
| 27 | 丙烯酰胺 | 环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 | HJ 801-2016 | 0.1 | 液相色谱仪 | 有组织 |
| 28 | 甲硫醇 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T 14678-1993 | 0.2×10-3 | 气相色谱/质谱联用仪 | 无组织 |
|  |  | 固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩 /气相色谱-质谱法 | HJ1078-2019 | 0.01 | 气相色谱/质谱联用仪 | 有组织 |
| 29 | 甲硫醚 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T 14678-1993 | 0.2×10-3 | 气相色谱/质谱联用仪 | 有组织 无组织 |
|  |  | 固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫 有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩 /气相色谱-质谱法 | HJ1078-2019 | 0.01 | 气相色谱/质谱联用仪 | 有组织 |
| 30 | 苯并（a）芘 | 苯并（a）芘：环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 | HJ 956-2018 | 1.3ng/m3 | 液相色谱仪 | 无组织 |
| 31 | 二噁英 | 《环境空气和废气二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》 | HJ 77.2-2008 | 2,3,7,8-T4CDD:0.0033 1,2,3,7,8-P5CDD:0.0033 1,2,3,4,7,8-H6CDD:0.0033 1,2,3,6,7,8-H6CDD:0.0033 1,2,3,7,8,9-H6CDD:0.0066 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD:0.0066 O8CDD:0.0066 2,3,7,8-T4CDF:0.0017 1,2,3,7,8-P5CDF:0.0017 2,3,4,7,8-P5CDF:0.0050 1,2,3,4,7,8-H6CDF:0.0017 1,2,3,6,7,8-H6CDF:0.0050 1,2,3,7,8,9-H6CDF:0.0050 2,3,4,6,7,8-H6CDF:0.0033 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF:0.0050 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF:0.0033 O8CDF:0.0050 | 高分辨气相色谱-高分辨质谱联用仪 | 有组织 |
| 32 | 油烟 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 | HJ 1077-2019 | 0.1 | 烟尘测试仪 红外测油仪 | 有组织 |
| 33 | 铊及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ657-2013 及修改单 | 0.008μg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪 电感耦合等离子质谱仪 | 有组织 |
| 34 | 钴及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ657-2013 及修改单 | 0.008μg/m3 | 自动烟尘（气）测试仪 电感耦合等离子质谱仪 | 有组织 |

（三）环境空气监测分析方法 第三方监测单位必须执行《石油炼制工业污染物排放标准》表7、《石油化学工业污染物排放标准》表9、《恶臭污染物排放标准》表3、《环境空气质量标准》表3的要求。具体见表13。

环境空气监测方法汇总表         表13

| 序号 | 监测项目 | 分析方法名称 | 方法标准号 | 分析仪器及编号 | 检出限 | 适用 点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法及其修改单 | HJ482-2009 | T6新世纪 紫外可见分光光度计25-1650-01-1037 | 0.007mg/m3 0.004mg/m3 | 全部 |
| 2 | 二氧化氮 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法及其修改单 | HJ479-2009 | T6新世纪 紫外可见分光光度计25-1650-01-1037 | 0.005mg/m3 0.003mg/m3 | 全部 |
| 3 | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法及其修改单 | HJ479-2009 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计25-1650-01-1037 | 0.005mg/m3 0.003mg/m3 | 全部 |
| 4 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 | GB/T 9801-1988 | GXH-3011A 便携式红外气体分析仪1503006 | 0.3mg/m3 | 全部 |
| 5 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法及其修改单 | HJ 504-2009 | T6新世纪 紫外可见分光光度计25-1650-01-1037 | 0.010mg/m3 | 全部 |
| 6 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计25-1650-01-1037 | 0.01mg/m3 | 全部 |
| 7 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）P171-174国家环保总局（2003年） | T6新世纪 紫外可见分光光度计25-1650-01-1037 | 0.001mg/m3 | 全部 |
| 8 | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | HJ 549-2016 | CIC-100 离子色谱仪 16459 | 0.02mg/m3 | 全部 |
| 9 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 | HJ 544-2016 | CIC-100 离子色谱仪 16459 | 0.005mg/m3 | 全部 |
| 10 | 丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 | HJ/T 37-1999 | SP-3420A 气相色谱仪 17-0004 | 0.2mg/m3 | 全部 |
| 11 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑林酮分光光度法 | HJ/T 28-1999 | T6新世纪 紫外可见分光光度计25-1650-01-1037 | 2×10-3mg/m3 | 全部 |
| 12 | 铅 | 环境空气铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法及修改单 | HJ 539-2015 | TAS-990-AFG 原子吸收分光光度计25-0998-01-0272 | 0.009μg/m3 | 全部 |
| 13 | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | HJ1262-2022 | 真空瓶或气袋 | / | 全部 |
| 14 | 总悬浮 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 | HJ1263-2022 | FA2004B 电子天平 400603195871 | 7μg/m3 | 全部 |
| 15 | PM10 | 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法及其修改单 | HJ 618-2011 | FA2004B 电子天平 400603195871 | 0.010mg/m3 | 全部 |
| 16 | PM2.5 | 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法及其修改单 | HJ 618-2011 | FA2004B 电子天平 400603195871 | 0.010mg/m3 | 全部 |
| 17 | 总挥发性有机物 | 气相色谱-质谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2003年 | GCMS-QP2010SE 气相色谱仪-质谱联用仪225-20013-46 | 0.5ppb | 全部 |
| 18 | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | SP-3420A 气相色谱仪 17-0004 | 0.07mg/m3 | 全部 |
| 19 | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | SP-3420A 气相色谱仪 17-0004 | 1.5×10-3 mg/m3 | 全部 |
| 20 | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | SP-3420A 气相色谱仪 17-0004 | 1.5×10-3 mg/m3 | 全部 |
| 21 | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | SP-3420A 气相色谱仪 17-0004 | 1.5×10-3 mg/m3 | 全部 |
| 22 | 乙苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | SP-3420A 气相色谱仪 17-0004 | 1.5×10-3 mg/m3 | 全部 |
| 23 | 苯乙烯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | SP-3420A 气相色谱仪 17-0004 | 1.5×10-3 mg/m3 | 全部 |
| 24 | 甲醇 | 居住区大气中甲醇、丙酮卫生检验标准方法 气相色谱法 | GB/T 11738-1989 | SP-3420A 气相色谱仪 17-0004 | 0.40mg/m3 | 全部 |
| 25 | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 | GB/T 14680-1993 | T6新世纪 紫外可见分光光度计25-1650-01-1037 | 0.03mg/m3 | 全部 |
| 26 | 苯并（a）芘 | 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 | HJ 956-2018 | Waters Alliance2695高效液相色谱仪L03SM4248M | 0.1ng/m3 | 全部 |
| 27 | 甲硫醇 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T14678-1993 | SP-3420A 气相色谱仪 17-0004 | 0.2×10-3mg/m3 | 全部 |
| 28 | 甲硫醚 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T14678-1993 | SP-3420A 气相色谱仪 17-0004 | 0.2×10-3mg/m3 | 全部 |
| 29 | 二甲二硫醚 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T14678-1993 | SP-3420A 气相色谱仪 17-0004 | 0.2×10-3mg/m3 | 全部 |

- 土壤中污染物浓度测定方法执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表3的要求。标准中没有的指标，执行监测单位通过CMA认证的监测方法。

地下水中质量指标测定方法执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）附录B的要求。

（五）噪声的测定方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。

（六）监测单位应配备数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能应符合相应监测方法、技术规范要求，根据仪器性能实施检定/校准、自校准、运行和维护、定期检查。监测仪器设备管理应遵守《环境监测质量管理技术导则》（HJ630）4.14的相关要求。仪器设备管理单位应建立仪器设备管理程序，确保购置、验收、使用和报废全过程受控。所有仪器设备都应有明显的标志表明其状态，建立档案并动态管理。

八、质量保证与质量控制

公司制定《环境监测和环境信息管理规定》，制定监测方案，检验监测中心对污染物排放状况开展监测，检维修中心设备监检组开展LDAR及挥发性有机物厂内网格监测，公司内部不能承担的监测项目由安全环保处委托有资质的第三方监测机构完成。监测单位应保存原始监测记录，并公布监测结果。在环境监测过程中，各监测单位应按照《环境监测质量管理技术导则》（HJ630）和固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）（HJ/T373-2007）的要求，编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，确保数据准确。

监测单位应采取内部质量控制措施，包括空白样品、校准曲线、方法检出限和测定下限、平行样、加标回收率、标准样品/有证标准物质、质量控制图、方法比对及仪器比对等。同时，应采取外部质量控制，具体包括密码平行样、密码质量控制样及密码加标样、人员比对、实验室间比对、留样复测等。废水自动监测按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）及《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N)运行技术规范》（HJ355-2019）的要求，对水样分析、自动监测实施质量控制，对所使用的标准溶液应正确保存且经有证的标准样品验证合格后方可使用；对异常水样，不定期进行平行监测、加密监测和留样比对监测。废气自动监测按照《固定污染源烟气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）、《固定污染源烟气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）、《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》的相关要求，实施全过程的质量保证与质量控制，定期开展校准、校验、比对监测等。

九、信息记录

记录单位包括监测单位、在线设施的运维单位、生产装置及辅助装置、环保治理设施单位。

（一）手工监测的记录

在监测期间，监测单位应建立监测活动全过程记录，包括采样记录、样品保存和交接记录、样品测定记录和质控记录。各记录的内容要求如下：

1. 采样记录应包括：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量及各瓶体积、样品状态描述、采样器名称、采集和样品容器的材质、采样人姓名等。

2. 样品保存和交接记录应包括： 样品保存方式、保存剂名称及用量、样品交接日期、交接时间、交接人姓名、交接检查内容等。

3. 样品测定记录应包括：分析日期、样品处理方式、分析方法、仪器检定有效期、质控措施及质控结果、分析结果、分析人姓名等。适用时，还应包括实验室环境条件、标准溶液信息等。

实验室使用LIMS系统保存样品测定原始记录时，分析人员应在原始观察记录中对关键信息予以记录，内容包括但不限于：分析日期、标准溶液信息、检测波长、质控措施、分析人姓名等。

4. 质量控制记录应包括但不限于：分析时间、分析项目、质控方式、质控结果等。

（二）自动监测运维记录

自动监测设施的运维单位，负责在日常生产过程中记录自动监测设施状况，记录应包括：自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。

#### （三）生产设施运行状况记录

生产设施包括主体设施、公辅设施及全厂运行情况，主要记录排污许可证中相关信息的实际情况及与污染物排放相关的主要运行参数。

1. 主体设施。包括工艺加热炉、焚烧炉、锅炉、催化裂化装置、酸性气回收装置等排污装置，由各装置在日常生产过程中重点记录各装置的原料用量、辅料用量、主产品产量、副产品产量、取水量（新鲜水）、废水产量、燃料消耗量、燃料硫含量、原料硫含量与各种金属类含量、运行时间等参数情况。催化裂化装置还应记录新催化剂主要成分及用量、废催化剂排放量、再生催化剂循环量等。燃油机组按照发电机组记录每日的运行小时、用油量、实际发电量、实际供热量；燃气机组按照燃气机组记录每日的运行小时、用气量、实际发电量、实际供热量。

2. 公辅设施。包括污水处理装置、储罐、火炬系统、动力站、锅炉等。在日常生产过程中，储罐运行管理单位记录各储罐的设计规模、工艺参数（温度、液位、周转量）等；火炬系统运行管理单位应连续记录引燃设施和火炬工作状态，包括火炬气流量、火炬头温度、长明灯燃料气流量、长明灯火焰温度等。锅炉运行单位应记录每日的运行小时数、燃料用量、供热量、产灰量、产渣量等，及时记录锅炉停炉及启动情况。

燃油锅炉应每日记录油品品质分析结果，包括含硫量等。燃气锅炉每日记录燃料成分。锅炉废气治理设施应记录脱硫、脱硝、除尘设施的工艺、投运时间等基本情况，按日记录脱硫剂使用量、脱硝还原剂使用量、脱硫副产物产生量、粉煤灰产生量等；记录脱硫、脱硝、除尘设施运行、故障及维护情况、布袋除尘器清灰周期及换袋情况等。

3. 全厂运行情况。公司生产管理部门应在日常生产过程中记录全公司年生产时间（分正常工况和非正常工况，单位为小时）、原辅燃料使用量（吨/年）、主要产品产量（吨/年）等。原辅燃料需要记录所有危险化学品，辅料重点记录与污染治理设施和污染物排放相关的内容。

#### 4. 污染治理设施运行状况记录。污染治理设施运行管理信息包括设备运行校验关键参数，能充分反映生产设施及治理设施运行管理情况。由设施的运行单位在日常生产过程中进行记录。

（1）废水治理设施包括预处理设施和集中污水处理设施两部分，需每天记录进水水质及水量（吨/日）、回用水量、出水水质及水量、运行参数（包括运行工况等）、药剂使用量、投放频次、电耗、污泥产生量等。如出现设施停运、检修、事故等异常情况，需记录设施停运、检修、事故等异常情况及处理措施。

（2）有组织废气治理设施需记录污染治理设施运行时间、运行参数（包括运行工况等）、使用药剂、投放频次等。如出现设施停运、检修、事故等异常情况，需记录设施停运、检修、事故等异常情况及处理措施。记录脱硫脱硝除尘设备的工艺、投运时间等基本情况，按日记录脱硫剂使用量、脱硝还原剂使用量、脱硫副产物产生量等，以及运行、故障及维护情况等。

（3）无组织废气主要记录污染治理设施相应的运行、维护、管理相关的信息，可用于说明上述设施的运行情况和效果。

5. 固体废物（危险废物）产生与处理状况记录。日常生产过程中，固体废物的产生单位、固体废物储存设施管理单位和处置设施的管理单位应记录产生、收储、处置的各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。

十、信息报告

#### （一）监测报告

安全环保处组织监测单位每月编制自行监测月度报告，次年1月份编制上年度自行监测开展情况年度报告。月度报告的主要内容，包括当月自行监测方案部署任务完成情况、临时监测任务执行情况、生产设施及环保设施运行情况、监测质量控制、监测结论等，月度报告经监测单位三级审核后在公司网页公布，按照要求在社会网站公开。自行监测开展情况年度报告内容至少应包括监测方案的调整变化情况及变更原因；公司及各主要生产设施（至少涵盖主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；自行监测开展的其他情况说明；排污单位实现达标排放所采取的主要措施。自行监测开展情况年度报告由安全环保处审核后上交上级环保主管部门，按照要求在社会网站公开。

#### （二）应急报告

监测结果出现超标的，排污单位应调查超标原因。短期内外排口无法实现稳定达标排放的，安全环保处组织调查，并向生态环境主管部门、上级公司提交分析报告，说明超标原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等。若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及受纳水体水质及安全的，安全环保处组织相关责任单位立即采取措施消除危害，并及时向生态环境主管部门、上级公司等有关部门报告。

#### （三）信息公开

外部公开：自行监测信息公开内容及方式按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）、《企业环境信息依法披露格式准则》（生态环境部环办综合〔2021〕32号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）执行。

公司废水和废气自动监测数据通过污染源在线监控平台对外公开；公司废水、有组织废气、无组织废气、噪声等的手工监测数据通过全国污染源监测数据管理与共享系统对外公开，手工监测结果于每次监测完的次日公布；公司废水、有组织废气、无组织废气、噪声等月度自行监测报告通过黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台对外公开，上年度自行监测年度报告于每年1月底前公布。

内部公开：污染源废气、环境空气自动监测数据通过环境在线预警管控平台对内公开；每日手工监测数据在LIMS客户端对内公开；月度自行监测报告通过公司内部网站对内公开。

十一、有关要求

各排污单位和监测单位应严格遵照本方案执行，各负其责做好达标排放和自行监测工作。

（一）检验监测中心是公司自行监测工作的主责单位，承担自行监测主要任务。检维修中心设备监检组承担LDAR、储罐、挥发性有机物厂区内网格监测任务。公司内部各监测部门不具备条件监测的项目、按照规定应由第三方监测的任务，由安全环保处委托有资质的社会第三方承担监测任务。

（二）监测单位内部暂不具备监测能力或条件的，由监测单位组织监测项目的开立或外委监测。

（三）各排污单位负责做好本单位的排污达标和污染治理设施运行，按要求做好记录和台账，满足排污许可证及信息公开的各项要求。当发现排口超标时，监测单位第一时间通知到排污单位调度，排污单位应在8小时内调查原因并上报安全环保处。

（四）各排污单位负责本单位污染物排放口采样点的维护，确保可随时安全采样，对于采样点封堵、调整等情况，需提前向安全环保处申请，批准后方可实施。监测单位负责对各采样点的安全性和可达性进行监督，未经批准的采样点异常导致不能开展监测的，该排放口按超标排放考核，影响到监测任务完成的，对责任单位进行考核。

（五）各工业污水提升站采取留样制，每4小时对各提升站排水和炼油生产一部、二部、三部污水主线排水采样，留样观察水质情况，至少保留24小时水样，用于水质追溯。发现提升站数据异常时，公用工程部应立即组织对上游排水进行排查，找到异常原因，若无法确定超标原因，可将前一天的所有留样送环境监测站监测，确定超标水样排放时段。公用工程部每月对各提升站的数据开展分析，上报分析报告到安全环保处。

（六）各罐区人工脱水作业要控制在白班进行，非生产运行处认定的紧急情况，夜班不允许人工脱水作业。各罐区计划人工脱水前，通知环境监测站采样分析石油类，满足排放标准方可在第二天白班执行脱水作业。各罐区执行人工脱水作业时，脱水时间通知到环境监测站，由环境监测站安排脱水时采样分析石油类，数据录入LIMS系统，作为考核指标。各罐区因特殊情况必须在夜班进行人工脱水作业的，将脱水的紧急情况上报安全环保处，同时通知环境监测站，由环境监测站安排人员在脱水过程中采样分析。环境监测站分析发现脱水指标严重超标时，应立即通知罐区停止脱水，同时通知安全环保处和公用工程部，公用工程部提前做好污水处理场的应对措施。

（七）已安装自动监测设施的排放口的监测指标，不再重复安排手工监测指标，以自动监测设施的手工比对任务作为手工监测任务。当自动监测设施故障超过6小时未恢复，排污单位应联络检验监测中心开展手工监测，检验监测中心将手工监测数据补录到重点排污单位自动监控与基础数据库系统。安装在线监测设施，但未与上级或公司在线系统联网的排污单位，每月3日前将上月自动在线监测设施工控机的小时均值数据下载后上报安全环保处。

（八）与排污许可证管理、污染物排放和总量核算相关的生产原辅料、产品、燃料等检测内容，根据实际需要，由生产技术部门组织相应的检测工作，相关数据提供给安全环保处。

（九）在本方案的监测内容基础上，安全环保处随时根据环境监督需要和生产装置、环保设施的运行需要，下达临时监测任务，公司内部监测单位组织实施。

（十）检验监测中心在现场采样过程中发现排放口水面上层漂浮油花时，需实际监测石油类浓度，根据实际监测结果判定是否超标；当发现水面被油层覆盖时，直接按照排放口石油类含量超标统计（需标明样品状态），安全环保处对该类超标按上限考核。

（十一）废气参数包括烟气温度、湿度、压力、流量、流速、一氧化碳、氧含量、装置或设施负荷等，每次固定污染源废气监测均需测量上述参数，并将参数与监测指标结果共同纳入监测报告中。

（十二）安全环保处随时根据生产装置及设施的变更、改造、停工等情况，调整自行监测方案或下达临时监测方案，变动的点位在变动期间按照临时监测方案执行。

（十三）上游装置、环保设施排污异常调查或其它生产需要，检验监测中心根据上级部门的要求，组织开展配合监测工作。各装置泄压设备泄压后两日内、设备组件初次使用前具备建档条件（PID图定稿、密封点位不再发生变化）时，通知检维修中心设备监检组开展密封点泄漏检测和LDAR建档。

（十四）检验监测中心在TOC监测过程中或检维修中心设备监检组在LDAR检测过程中发现超标或泄漏的，要当天告知所属装置，同时上报机动设备处和安全环保处。装置设备管理人员组织对超标的循环水换热器或泄露点进行修复，首次维修不应晚于检测到超标或泄漏后5日，最长修复期不超过15日，修复后及时联系检验监测中心或设备监检组复测，满足延迟修复条件的可办理延迟修复。超过15日或延迟修复期间装置未联系检验监测中心或设备监检组复测的，检验监测中心或设备监检组要对超标的换热器或泄露点自行开展复测，复测仍不合格的，情况上报机动设备处和安全环保处。安全环保处与机动设备处协商，按照装置未开展修复进行考核。

（十五）检验监测中心应具备随时开展环境应急监测的能力。当公司发生异常排污、异味噪声扩散、突发事件等紧急情况时，或重污染天气预警期间，随时启动应急监测，应急监测以安全环保处或公司生产调度室的口头指令即刻生效，监测结果以应急监测报告的形式报送安全环保处。

（十六）安全环保处根据排污许可证执行报告及环保税核算等需要，对本自行监测方案进行调整、补充或修订，调整补充或修订内容以通知的形式在安全环保处网页上公布，各排污单位和监测单位以发布的通知为准变更监测和记录内容。

（十七）公司对自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。

附件：2024年自行监测方案附表

# Text boxes

排水管线

外排水深度

处理场出水泵

东卡梁泡