# 黑龙江省鑫玛热电集团有限责任公司污染物         自行监测方案

2015年1月1日

目  录

一、企业基本情况

二、监测内容

1、监测点位

2、监测频次

3、监测项目

4、执行排放标准及限值

5、监测方法及使用仪器

6、监测质量控制

7、监测点位示意图

# 企业基本概况

企业概况

黑龙江省鑫玛热电集团有限责任公司（呼玛热电厂），是大兴安岭地区（呼玛县）的重点招商引资企业。总占地面积70162平方米，现有职工189人，拥有130t/h循环流化床锅炉2台，55兆瓦抽气式汽轮机组1台和2台（6MW+7.5MW）供热式发电机组，设计年发电量3.96亿千瓦时，年供热量167×04GJ。

# 监测内容

1、监测点位

废气监测点位：

黑龙江省鑫玛热电集团有限责任公司烟囱为烟尘总排放口。

2、监测频次

*废气监测是自动监测为主，对于二氧化硫、氮氧化物、烟尘每小时进行一次监测。

3、监测项目

*废气中主要的监测项目为：氮氧化物、SO2、烟尘。

4、执行排放标准及限值

废气主要来源于锅炉的燃烧，以煤为燃料，会产生SO2、氮氧化物以及烟尘。执行标准为《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）

| 执行标准 | 监测因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003） | 烟尘 | 30mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 100mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 200mg/m3 |

5、监测方法及使用仪器

*污染源废气分析项目、分析方法执行标准、使用仪器*

| 分析项目 | 标准方法名称及代号 | 使用仪器及型号 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB5468—1991 | 便携式多功能烟气分析仪ecom-J2KN |
| 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-2009 | 可见分光光度计VIS-7220型 |
| 二氧化氮 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分 光光度法HJ 479—2009 | 可见分光光度计VIS-7220型 |

6、监测质量控制

企业应当遵守环境保护部颁布的环境监测质量管理规定，制定明确措

施，确保监测数据科学、准确。

7、监测点位示意图

* 污染源废气监测点位

监 测 点 位 示 意 图

◎

烟囱

备注：◎为监测点位。

# Text boxes

4#5#锅炉

4#5#除尘器