华电能源股份有限公司

富拉尔基发电厂

自行监测报告

（2014年度）

2015年1月23日

华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂（以下简称“富发电厂”）为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据富发电厂的实际生产情况，制定了2013-2014年度自行监测方案，并严格执行。现将具体实施情况报告如下：

一、企业基本情况

（一）基础信息

企业名称：华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂

法人代表：刘翔太（企业负责人）

所属行业：火力发电

地理位置（附位置图）

生产周期：连续不稳定运行

联系方式：0452-6814281

联系人：牛猛

邮箱：niumeng2215@sina.com

通讯地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区新电街1号

委托监测机构名称：黑龙江省电力科学研究院

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：汽轮发电机组、锅炉、静电除尘器、石灰石-石膏法脱硫系统、废水回收系统。

主要原料及产品：原煤、柴油（启停、助燃）

发电量

工艺流程（附工艺流程图）：

污染处理设施名称及工艺流程：

石灰石（石灰）-石膏法脱硫工艺流程

排放口名称：烟囱（2座）

位置及标示牌：一期主厂房北侧FQ01、二期主厂房北侧FQ02

自动监测设备名称及位置：烟气在线YX-CEMS。

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

监测点位布置在排放烟道平稳处。

一期：按“十二五”减排责任书要求，富发电厂2014年实施脱硫改造，受场地限制经省环境监察局批准2014年3月28日停运并拆除烟气自动监测设备， 2014年12月12日实施脱硫168h试运行，烟气自动监测设备同时运行。改造前，监测点位布置在1号机组水平烟道、2号机组甲侧水平烟道、2号机组乙侧水平烟道和3号机组水平烟道等4个点位；改造后监测点位布置在1号脱硫吸收塔出口，2号吸脱硫吸收塔出口等2个点位。

二期：3号脱硫吸收塔出口，4号脱硫吸收塔出口等2个点位。

（监测点位示意图）

一期改前：

一期改后：

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）及特征污染物。

3、监测频次

3.1自动监测

2014年1月至2014年3月28脱硫改造前，厂区一期4个点位的二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）全天连续监测，2014年12月12日脱硫改造完成后，厂区一期2个点位的二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）全天连续监测，2014年厂区二期2个点位的二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）全天连续监测，

3.2 手工监测

2014年4月至11月富发电厂委托齐齐哈尔市环境监测中心站和沈阳华航检测技术有限公司对一期1至3号机组除尘器出口的二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）实施监测，每月二次。汞及其化合物因2014年委托监测单位尚未获取该项目检测资质，未能按方案要求实施季度监测。

4、执行排放标准及其限值

根据《关于华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂脱硫改造工程环境影响报告表的批复》(黑环审〔2012〕387号)等确定排放标准及其限值，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。

4.1 至2014年7月1日前，执行烟尘、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度排放限值。

单位：mg/m3（烟气黑度除外）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 200 |
| 2 | 二氧化硫 | 1200 |
| 3 | 氮氧化物（以NO2计） | 1100 |
| 4 | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 1 |

2014年7月1日前富发电厂大气污染物排放均满足限值要求。

4.2 自2014年7月1日起，执行烟尘、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度排放限值。自2015年1月1日起执行汞及其化合物污染物排放限值。

单位：mg/m3（烟气黑度除外）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 30 |
| 2 | 二氧化硫 | 200 |
| 3 | 氮氧化物（以NO2计） | 200 |
| 4 | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 1 |
| 5 | 汞及其化合物 | 0.03 |

富发电厂计划在2015年实施2、4、6号机组脱硝改造，1、2、4、6号机组电除尘器升级改造，2016年实施1、3、5号机组脱硝改造，3、5号机组电除尘器升级改造。目前尚无脱硝设施且电除尘器设计能力不能满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。富发电厂2014年7月1日起氮氧化物、烟尘（或颗粒物）大气污染物排放均不满足限值要求。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。自动监测设备YX-CEMS。

（二）水污染物排放监测

1、监测点位

选择在贮灰场2灰格(GF-01002)输灰管线17—18号排灰管间9200米处的灰场巡检站，站内的深水井（监测点位示意图）。

2、监测指标

色度、浊度、总硬度、PH、氟化物等特征污染物。

3、监测频次

按照方案要求需每年监测1次，2014年12月委托齐齐哈尔市环境监测中心站对灰场地下水进行取样监测。

4、执行排放标准及其限值

按照《地下水质量标准》（GB/T14848-93)III类标准，灰场地下水指标未见异常。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个厂界监测点，在厂区西北处居民生活区设1点环境噪声敏感点（监测点位示意图）。

2、监测指标

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，昼间65dB（A）和夜间55dB（A），环境敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)2类区标准执行，昼间60dB（A）和夜间50dB（A）。

3、监测频次

按照方案要求，富发电厂厂界外的5个点位，每季度自行监测1次。

4、执行排放标准及其限值

2014年富发电厂厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准的要求，环境敏感点家属区噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)2类区标准的要求。

5、监测方法和仪器

执行国家环境监测技术规范和方法，声级计NA-24。

（三）周边环境质量监测

1、地下水监测取样点为贮灰场2灰格(GF-01002)输灰管线17—18号排灰管间9200米处的灰场巡检站，站内的深水井；周边环境大气监测为富发电厂北侧家属区和南侧岗阿村。

2、监测指标

地下水：色度、浊度、总硬度、PH、氟化物等特征污染物。

周边大气：总悬浮颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

3、监测频次

按照方案要求，每年委托取样检测一次。2014年12月委托齐齐哈尔市环境监测中心站对灰场地下水进行取样监测及富发电厂北侧家属区和南侧岗阿村的周边环境大气进行监测。

4、执行排放标准及其限值

富发电厂灰场地下水指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93)III类标准的要求，周边环境大气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）的要求。

5、干灰、石膏处置情况

富发电厂2014年产生的干灰250441吨及石膏19231吨全部销售。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站。

（二）公布内容：

1、2014年公布企业名称、烟气排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

2、2014年增加灰场地下水、厂界噪声及周边环境质量公布的内容。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值），次日公布。

2、手工监测结果

手工监测结果于每次监测完获取报告的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。