2014年黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司属于国控废气企业，2014年发电量314638.8万千瓦时，供热量5289946吉焦，生产365天。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

根据环评要求，需要对周边环境空气二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物、PM10项目监测，我公司委托齐齐哈尔市环境监测中心站采用手工方式开展日常监测，监测点位位于电厂厂址、光明村、四家子、胡屯、光明二屯，每年一次，每项取得监测数据6个。对贮灰场、光明村地下水PH、色度、浑浊度、总硬度、挥发酚、氯化物、氟化物、硫酸盐、汞、镉、铅、铁、六价铬、锰、铜、锌、总大肠菌群项目进行监测，每年一次，每项取得监测数据1个。监测结果在省厅网站公布，公布率100%

污染源在线自动监测点位名称FQ-01，位于烟囱40米处平台。自动监测项目包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘，24小时连续监测，稳定运行，获得监测数据26280个，每小时一次监测数据实时在省厅网站公布，公布率100%。

3、厂界噪声自行监测情况

我公司厂界噪声监测，我公司自行采用手工方式开展日常监测，每季度一次，监测点位:ZS-01、ZS-02、ZS-03、ZS-04,获得监测数据16个，监测结果在省厅网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

开展自行监测工作，污染源在线监测运营、第三方检测机构、公司三方应能够更加积极配合，及时发现问题解决问题。

黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司

2014.12.31