2014年大唐鸡西第二热电有限公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

大唐鸡西第二热电有限公司属于国控废气企业，2014年发电量283038万千瓦时，供热量3148498吉焦，1号机组运行273天，2号机组运行308天，两台机组各小修一次，其余时间均处于备用状态。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

我公司排放废气污染物烟尘、黑度项目监测，由污染源自动监控系统委托运营单位宇星科技发展（深圳）有限公司采用手工方式开展日常监测，监测点位位于除尘器后，进入烟囱前烟道水平位置，每月一次，分别取得烟尘监测数据21个、黑度监测数据21个，监测结果及时、完整在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

污染源在线自动监测点位名称分别为1号机组烟气在线监测仪测点和2号机组烟气在线监测仪测点，分别位于两台机组除尘器后，进入烟囱前距离地面17.4米烟囱入口的6.3米水平烟道中间位置平稳处。自动监测项目包括二氧化硫、氮氧化物及烟尘，24小时连续监测，稳定运行，1号机组烟气在线监测仪测点获得监测数据6558个，2号机组烟气在线监测仪测点获得监测数据7389个，每小时一次监测数据实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

3、厂界噪声自行监测情况

我公司厂界噪声监测，由公司环保化验室采用手工方式开展日常监测，每季度一次，监测点位:ZS-01、ZS-02、ZS-03、ZS-04, ZS-05,获得监测数据20个，监测结果在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

开展自行监测工作，污染源在线监测运营单位要加强监测设备的定期检查、标定、校验等项运行维护工作，并详细做好相应的记录。公司污染源在线监测相关责任人每天做好设备巡视，及时打印CEMS日报表和相应曲线，做好日常分析工作，发现问题及时解决。

大唐鸡西第二热电有限公司

2015.1.20