2014年华电能源股份有限公司佳木斯热电厂

自行监测情况年度报告

一、基本情况

华电能源股份有限公司佳木斯热电厂属于国控废气企业，2014年发电量268388.28万千瓦时，供热量5798694吉焦，生产266天，季节性停产检修99天。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

我厂排放废气污染物均采用污染源在线自动监测系统进行自动监测。

污染源在线自动监测点位名称FQ—JRDC—01，位于#1机组和#2机组烟囱入口距地面10米烟道处。自动监测项目包括二氧化硫、氮氧化物和烟尘，24小时连续监测，稳定运行，获得监测数据26280个，每小时一次监测数据实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

3、厂界噪声自行监测情况

我厂厂界噪声监测，使用HS6288全自动噪声仪采用手工方式自行开展日常监测，每季度一次，监测点位:厂东墙、厂南门、厂西门、厂北墙、家属区和第十中学共6个,获得监测数据48个，监测结果在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

开展自行监测工作，污染源在线监测运营方和我厂相关部门应能够更加积极配合，及时发现问题解决问题。

华电能源股份有限公司佳木斯热电厂

2014.12.31