2014年哈尔滨热电有限责任公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

哈尔滨热电有限责任公司属于国控废气企业，2014年发电量231303.6万千瓦时，供热量618.75万吉焦，#7机组运行4433.2小时，#8机运行6675.8小时。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

我厂排放废气污染物均采用污染源在线自动监测系统进行自动监测。

污染源在线自动监测点位名称FQ-001，FQ-002，位于#7机组和#8机组烟囱入口距地面10米烟道处。自动监测项目包括二氧化硫、氮氧化物和烟尘，24小时连续监测，稳定运行，获得监测数据26280个，每小时一次监测数据实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

3、厂界噪声自行监测情况

我厂厂界噪声监测，使用HS6288全自动噪声仪采用手工方式自行开展日常监测，每季度一次，监测点位:厂东墙、厂南门、厂西门、厂北墙、家属区共5个,获得监测数据45个，监测结果在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

开展自行监测工作，污染源在线监测运营方黑龙江富奥电力技术开发有限公司和我厂相关部门应能够更加积极配合，及时发现问题解决问题。

哈尔滨热有限责任公司

2014.12.31