宝清县热电厂

自行监测方案

2014年 9月 20日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2013年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：宝清县热电厂

法人代表 ：曹德军

所属行业：发电、供热

地理位置：宝清县利民街40号

生产周期：210天

联系方式：韩利凯 手机：15045754917  邮箱：hlk@21cn.com

委托监测机构名称：双鸭山市环境监察支队

（二）生产工艺及产排污情况

主要生产设备组成；  锅炉、汽轮机、发电机

主要原料：煤炭

主要产品：电、供热

公司生产工艺流程简图

二、污染物排放自监测
（一）大气污染物排放监测
1、监测点位
锅炉排烟口
上图中1#监测点
2、监测指标
二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）。

3、监测频次

自动监测：全天连续监测。

如自动监测设备故障，手工监测每六小时监测一次。

4、执行排放标准及其限值

《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）。

二氧化硫：900 mg/m3
烟尘：200mg/m3

三.质量控制与质量保证
（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、 自行监测结果公布
（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及双鸭山市环保局网站 。
（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。
（三）公布时限：
1、自动监测结果
自动监测数据实时公布监测结果，废气自动监测设备为每2小时均值。

2、手工监测结果
手工监测结果应于每次监测完的俩日内公布。

3、年度报告
每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

宝清县热电厂
                                              2014年9月

# Text boxes

燃料料

凝结水

凝结水

烟道

过热

蒸汽

料

斗

粉碎机

锅  炉

引风机

给     水

渣 斗

送 风 机

空气预热器

输电线路

至用户

汽轮机

主变压器

发电机

烟囱

除尘器

空  气

沉渣池

综合利用

除氧器

补给水（生水）

供热用户

排汽

凝汽器

冷却水

化学

返回水箱

燃料料

凝结水

凝结水

烟道

过热

蒸汽

料

斗

粉碎机

锅  炉

引风机

给     水

渣 斗

送 风 机

空气预热器

输电线路

至用户

汽轮机

主变压器

发电机

烟囱

除尘器

空  气

沉渣池

综合利用

除氧器

补给水（生水）

供热用户

排汽

凝汽器

冷却水

化学

返回水箱